Produto:	ECF/IF

Marca:	DATAREGIS

Modelos:	300-EP   (versão 01.05)

375-EP   (versão 02.05)

DT-4000 (versão 05.05)

# MANUAL

VERSÃO MANUAL  1.04

# ÍNDICE

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS	7

2.1. DIMENSÕES	9

2.2. PERIFÉRICOS:	9

2.2.1. GAVETA:	9

2.3. DADOS INTERNOS	10

3. INSTRUÇÕES DE USO E INSTALAÇÃO	10

3.1. REDE ELÉTRICA	10

3.2. LUZES INDICADORAS	11

3.3. INSTRUÇÕES DE  OPERAÇÃO	12

3.3.1. Painel De Operações	12

3.3.2. Troca Da Fita Entintada	12

3.3.3. Troca De Papel	12

4. PROGRAMAÇÃO	13

4.1. PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO	13

4.2. CARACTERES NO MANUAL	14

4.3. PROGRAMA EXEMPLO PARA CÁLCULO DO CHECK-SUM.	15

4.4. EXEMPLOS DE MENSAGEM	16

4.5. MENSAGENS DE AVISO	17

4.6. ESTADOS INTERNOS	18

4.7. CONSIDERAÇÕES GERAIS	18

4.7.1. Codificação do GT	18

4.7.2. Convenção de datas (ano 2000)	18

4.7.3. Fim de papel e cupom de venda	19

4.7.4. Identificação de finalizadoras, formas de pagamento e tributos	19

4.7.5. Simbologia	19

4.8. COMANDOS	20

4.8.1. Comandos De Operações modo Fiscal	20

‘A’ – Venda de Item Tributado com ou sem Desconto ou não Tributado	20

‘v’ – Venda de Item Tributado com ou sem Acréscimo ou não Tributado	21

‘a’ - Venda de Item Tributado com ou sem desconto e 3 casas decimais no valor	22

‘w’ - Venda de Item Tributado com ou sem acréscimo e 3 casas decimais no valor	23

‘B’ – Cancelamento do Último Item Vendido	24

‘b’ – Cancelamento de um Item Vendido	24

'C' – Subtotal ou Troco	24

'c' – Finalizadora com Desconto ou Acréscimo	25

'D' - Finalizadora	25

'E' e ‘M’ – Comandos de Autenticação	26

‘F’ – Cancelamento de Cupom Fiscal	26

‘L’ – Leitura Serial das Finalizadoras	26

‘X’ – Leitura Serial dos Relatorios Gerenciais	26

‘W’ – Leitura Serial dos Documentos Não Fiscais Não Vinculados	27

‘V’ – Leitura Serial dos Totalizadores Fiscais	27

‘o’ – Leitura Serial dos contadores fiscais	28

‘m’ – Leitura Serial das Unidades de Medida	28

‘q’ – Leitura Serial dos Documentos Não Fiscais Vinculados	29

‘u’ – Leitura Serial do Software Basico (para uso do Fisco)	29

‘H’ – Redução-Z	30

‘J’ - Comprovante Vinculado a Cupom	30

‘j’ - Relatório Gerencial	30

‘K’ - Fecha Comprovante Vinculado	31

‘k’ - Fecha Relatório Gerencial	31

‘N’ - Abre Gaveta	31

‘O’ - Operador	31

‘T’ – Ajuste para Horário de Verão	31

‘U’ - Imprime Cheque (somente nas IF 375-EP, IF 950-EP e DT4000)	32

I ) 'A' - CHEQUE	32

II ) 'B' - UNIDADE MONETÁRIA	32

III ) ‘C’ - ENDOSSO	33

IV ) ‘c’ – ENDOSSO ESPECIAL	33

V ) ‘H’ – ENDOSSO ESPECIAL por LINHA E COLUNA	33

V ) ‘h’ – ENDOSSO ESPECIAL por LINHA E COLUNA	33

V ) ‘D’ – LEITURA DE CÓDIGO DE BARRA CMC7 (somente IF 950-EP e IF DT4000).	34

V I) ‘E’ – LEITURA DO STATUS DO LEITOR DE CMC7 (somente IF 950-EP e IF DT4000).	34

VI I) ‘F’ – LEITURA DO BUFFER DO CMC7 (somente IF 950-EP e IF DT4000).	34

4.8.2. COMANDOS DE ACESSO GERAL	34

‘d’ – Atual	34

‘G’ – Leitura X	35

‘I’ – Leitura da Memória Fiscal (LMF) por Data	35

‘i’ - Leitura da Memória Fiscal (LMF) por contador de redução	36

‘l’ - Técnico Lê	38

‘p’ - Tributos Lê	39

‘R’ - Status	39

‘S’ - Mensagem Rodapé	40

5. FORMATO DE IMPRESSÃO - RELATÓRIOS	40

5.1. MENSAGENS  IMPRESSAS	40

5.2. RELATÓRIOS NÃO COMANDADOS	42

Leitura da Memória de Trabalho	42

5.3 RELATÓRIOS EMITIDOS DIRETAMENTE PELO EQUIPAMENTO	42

5.4. VENDA	43

5.4.1. Venda - Totalização Em Zero	44

5.4.2. Comprovante Vinculado	44

5.4.3. Cancelamento De Cupom	45

5.5. LEITURA X	45

5.5.1. Relatório Gerencial	47

5.6. LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL POR DATA	47

5.6.1. Leitura Da Memória Fiscal Por Contador De Redução	49

5.7. ENDOSSO	50

5.8. INTERVENÇÃO TÉCNICA	50

5.9. PROGRAMAÇÃO DA HORA	51

6. COMANDOS EXCLUSIVOS DO TÉCNICO / LACRADOR.	52

6.1. ENTRANDO NO MODO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA.	52

6.2. COMANDOS.	52

‘Y’ - Técnico Grava	52

6.2.1. Subcomandos Do Técnico:	52

6.2.1.1.	'A' - número do caixa [3].	52

6.2.1.2.	'B' - número da loja [4].	52

6.2.1.3.	'D' - linhas superiores do clichê [3x40].	53

6.2.1.4.	'E' - CNPJ [20], IE [20] e CCM [20].	53

6.2.1.5.	'J' – Programação da data e hora	53

6.2.1.6.	'L' - Permite (‘S’) ou Não (‘N’) desconto em subtotal em Cupons Fiscais com vendas em ICMS e ISSQN.	53

6.2.1.7.	'M' - Com (‘S’) ou Sem (‘N’) CMC7.	53

6.2.1.8.	'O' - Fim da intervencao técnica.	53

6.2.1.9.	'V' - Ajuste de memória após troca de versão.	53

6.2.2.	Comandos simples aceitos no modo de intervenção técnica	53

6.2.2.1.	‘t’ -  Cadastro de Finalizadoras	53

6.2.2.2.	‘e’ - Comprovantes Vinculados	54

6.2.2.3.	‘Z’ - Tributos Grava	54

6.2.2.4.	‘s’ – Cadastro das unidades de medida.	54

6.2.2.5.	‘n’ – Cadastro dos documentos não fiscais não vinculados.	55

6.2.2.6.	‘r’ – Cadastro dos relatórios gerenciais.	55

6.3. CONFIGURAÇÃO DO CABO, CONECTOR DA GAVETA E JUMPERS	55

7. COMENTÁRIOS	56

8. LEITURA DA MF PARA ARQUIVO	57

APENDICE A - PROGRAMAS DE APOIO	57

SENDIF.EXE	58

FONTES SENDIF	58

SERIAL.SYS	58

APENDICE B – TABELA ASCII	60

Certificado de Garantia – DATAREGIS	62

1. INTRODUÇÃO

O mercado brasileiro de informática dispõe abundância de micro-computadores, programas e capacitação técnica para desenvolver produtos de baixo custo que executam as funções operacionais de PDV e Caixas Registradoras, necessárias para automação comercial. No entanto, esses produtos não garantem o atendimento das exigências contidas na legislação vigente.

Objetivando a disponibilidade existente neste segmento do mercado brasileiro de informática, apresentamos as Impressoras Fiscais marca DATAREGIS, modelos IF 300-EP, IF 375-EP, IF 950-EP e IF DT4000, que cumprem todas as exigências fiscais, independente dos agentes externos.

As Impressoras Fiscais não permitem acesso direto a impressão dos dados, os quais passam por um filtro que só atende à comandos específicos. Estes comandos são o único meio de comunicação com o agente externo. A conexão com este agente externo acontece via uma interface serial padrão RS-232, o que permite a sua interligação a uma variada gama de equipamentos. O aplicativo pode ser escrito em qualquer linguagem de programação, ou sistema operacional, desde que possa receber e transmitir dados via interface serial.

As características de segurança das Impressoras Fiscais, impostas pelos filtro dos dados e comandos específicos, eliminam a necessidade de prévia análise fiscal do aplicativo a ser utilizado pelo usuário, pois só aceitam operações previstas pela legislação (Convênio ICMS n. 65/98, de 19/06/98 – D.O.U. de 29/06/98).

As Impressoras Fiscais utilizam um hardware Epson (Olivetti no caso da DT4000) como equipamento de impressão, impondo um alto nível de qualidade já consagrado nos produtos com estas marcas, para impressão de cupom fiscal de 40 colunas carbonado, autenticação e, nas IF 375-EP, IF 950-EP e IF DT4000,  cheque.

Os dados que estarão sob o controle das Impressoras Fiscais (Software Básico) são aqueles necessários para atender a legislação fiscal. Portanto, os dados relativos a venda por:

código de produtos (CP's ou PLU's);

departamento;

são tratados pelo software aplicativo do usuário, permitindo total liberdade de programação.

A Dataregis oferece para desenvolvedores um programa aplicativo para familiarização com os comandos das Impressoras Fiscais (Apendice A). Este aplicativo roda em microcomputadores compatíveis PC.

# 2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

# IF 300-EP

| Alimentação elétrica | Fonte de Alimentação – 30V x 2A |
| --- | --- |
| Método de impressão | Impacto por matriz de pontos |
| Forma de impressão | 9 agulhas em linha vertical |
| Forma de caracter: | 7 x 9 agulhas |
| Direção de impressão | Bidirecional |
| Velocidade | 3,5 LPS |
| Caracteres por linha | 40 |
| Interface | Serial RS-232C velocidade = 9600 bps número de bits = 8 paridade = sem número de stop bits = 1 ou 2 |
| Duração da fita entintada | 1.500.000 caracteres |
| Corte do papel | Manual |
| Dimensões das bobinas (dupla carbonado) | Largura =76+- 0.5 mm Diâmetro máx. = 83 mm Espessura = 0.06 mm a 0.085 mm Diâmetro rolete interno = 10,5 a 12,5 mm; Número máximo de folhas = 2 (1 original + 1 cópia ) |
| MCBF | Mecanismo = 5.000.000 de linhas Cabeça impressora = 100.000.000 de caracteres; |
| Consumo Max | 33W |
| Fita entintada | Cartucho cassete ERC-34 (B) |

IF 375-EP

| Alimentação elétrica | Fonte de Alimentação 24 V x 2A |
| --- | --- |
| Método de impressão | Impacto por matriz de pontos |
| Forma de impressão | 9 agulhas em linha vertical |
| Forma de caracter: | 7 x 9 agulhas |
| Direção de impressão | Bidirecional |
| Linhas por segundo | 3,5 LPS |
| Caracteres por linha | 40 |
| Interface | Serial RS-232C Velocidade = 9600 bps Número de bits = 8 Paridade = sem Número de stop bits = 1 ou 2 |
| Duração da fita entintada | 3.000.000 caracteres |
| Corte do papel | Manual |
| Dimensões das bobinas (dupla carbonado) | Largura =76 +- 0,5 mm Diâmetro máx. = 83 mm Espessura = 0.05 à 0.08 mm Diâmetro rolete interno = 10 mm; Número máximo de folhas = 2 (1 original + 1 cópia ) |
| MCBF | Mecanismo = 5.000.000 de linhas Cabeça impressora = 100.000.000 de caracteres; |
| Consumo Max | 100W |
| Fita entintada | Cartucho cassette ERC-38 (B) |

# IF 950-EP

| Alimentação elétrica | Fonte de Alimentação 24 V x 2A |
| --- | --- |
| Método de impressão | Impacto por matriz de pontos |
| Forma de impressão | 9 agulhas em linha vertical |
| Forma de caracter: | 7 x 9 agulhas |
| Direção de impressão | Bidirecional |
| Caracteres por segundo | 311 cps |
| Caracteres por linha | 40 |
| Interface | Serial RS-232C Velocidade = 9600 bps Número de bits = 8 Paridade = sem Número de stop bits = 1 ou 2 |
| Duração da fita entintada | 7.000.000 caracteres |
| Corte do papel | Manual |
| Dimensões das bobinas (dupla carbonado) | Largura =69,5 +- 0,5 mm Diâmetro máx. = 83 mm Espessura = 0.05 à 0.08 mm Diâmetro rolete interno = 10 mm; Número máximo de folhas = 3 (1 original+2 cópias ) |
| MCBF | Mecanismo = 5.000.000 de linhas Cabeça impressora = 150.000.000 de caracteres; |
| Consumo Max | 100W |
| Fita entintada | Cartucho cassette ERC-31 (B) |

IF DT4000

| Alimentação elétrica | Fonte de Alimentação 24V +20% -10% |
| --- | --- |
| Método de impressão | Impacto por matriz de pontos |
| Forma de impressão | 9 agulhas em linha vertical |
| Forma de caracter: | 7 x 9 agulhas |
| Direção de impressão | Bidirecional |
| Velocidade de impressão | 10 cm/s |
| Caracteres por linha | 40 |
| Interface | Serial RS-232C Velocidade = 9600 bps Número de bits = 8 Paridade = sem Número de stop bits = 1 ou 2 |
| Duração da fita entintada | 4.000.000 caracteres |
| MTBF do mecanismo | 13.051.000 ciclos |
| MTBF da impressora | 2.500 horas |
| MCBF do cabeçote | 650.000.000 de pontos |
| Corte do papel | Manual |
| Dimensões das bobinas (dupla carbonado) | Largura =76 +- 0,5 mm Diâmetro máx. = 83 mm Espessura = 0.05 à 0.08 mm Diâmetro rolete interno = 10 mm; Número máximo de folhas =2 (1 original + 1 cópia ) |
| MCBF | Cabeça impressora > 650.000.000 de pontos; |
| Consumo Max | 24 VA |
| Fita entintada | Cartucho Olivetti 1056 |

## 2.1. DIMENSÕES

# IF 300-EP

| Largura | 156 mm |
| --- | --- |
| Altura | 144 mm |
| Profundidade | 295 mm |
| Peso | 1,6 Kg ( sem adaptador AC) |

# IF 375-EP

| Largura | 186 mm |
| --- | --- |
| Altura | 145 mm |
| Profundidade | 327 mm |
| Peso | 4.0 Kg ( sem adaptador AC) |

# IF 950-EP

| Largura | 251 mm |
| --- | --- |
| Altura | 194,5 mm |
| Profundidade | 298 mm |
| Peso | 5,6 Kg |

# IF DT4000

| Largura | 265 mm |
| --- | --- |
| Altura | 230 mm |
| Profundidade | 265 mm |
| Peso | 5,5 Kg |

## 2.2. PERIFÉRICOS:

## 2.2.1. GAVETA:

Os seguintes modelos de gavetas podem ser agregados ao ECF-IF DATAREGIS:

- Gaveta completa PDV-DATAREGIS pequena.

- Gaveta completa Open-Top DATAREGIS pequena

## 2.3. DADOS INTERNOS

Todas as variáveis internas são armazenadas em memória RAM com circuito de proteção contra queda de energia, utilizando baterias, permitindo a conservação dos dados por mais de mil horas sem energia.

Os tipos das variáveis fiscais, o número de dígitos e o formato de impressão podem ser vistos na seguinte tabela:

| TIPO DE VARIÁVEL INTERNA | NÚMERO DE DÍGITOS | FORMATO DE IMPRESSÃO |
| --- | --- | --- |
| Preço por item | 9 | *9.999.999,99 |
| Acumuladores parciais | 14 | 999.999.999.999,99 |
| GT | 16 | 99.999.999.999.999,99 |
| Venda bruta | 14 | 999.999.999.999,99 |
| Venda líquida | 14 | 999.999.999.999,99 |
| Registro de Item | 10 | 99.999.999,99 |
| Multiplicador/peso | 6 | 999,999 |
| Contadores seqüenciais | Até 6 | 999999 |
| Contador de registros | 3 | 999 |

Obs: *999.999,999 no caso de valor com 3 dígitos após a vírgula.

Outra característica das Impressoras Fiscais Dataregis é estarem de acordo com o Convênio ICMS n. 156/98, de 25/07/98. Por isto, entre outras características possuem internamente uma memória fiscal resinada e soldada ao chassi, onde os dados podem ser gravados apenas uma vez. A MF tem uma vida útil de no mínimo 7 anos, 2 anos a mais que o mínimo previsto por lei, e nela são gravados os seguintes dados:

| DADOS | NÚMERO DE BYTES |
| --- | --- |
| Cabeçalho: assinatura Dataregis, tipo da Eprom e versão | 2 |
| Logotipo Fiscal | 29 |
| Número de fabricação | 8 |
| CGC/MF, IE e CCM (prevendo 10 transferências de propriedade) | 57 x 10 |
| Contador de reinicio de operação (intervenções técnicas) | 12 x 256 |
| Venda bruta diária: data, hora, com/sem centavos e valor, acrescidos dos totalizadores parciais cadastrados. (máximo de 15). | 200 x 2555 |

A venda bruta diária gravada na memória fiscal tem 14 dígitos com centavos.

As variáveis fiscais na RAM possuem uma proteção a mais, para garantir a validade dos dados. Esta proteção consiste em um dígito de “check-sum”, com o valor calculado a partir de cada dígito da variável.

Caso seja feita uma operação que utilize uma variável fiscal, e esta esteja com o "check-sum" incorreto, o comando não será executado, resultando que um caracter ACK será devolvido ao microcomputador, e o tipo de erro estará na variável de status, para posterior consulta .

# 3. INSTRUÇÕES DE USO E INSTALAÇÃO

## 3.1. REDE ELÉTRICA

Verificação do Circuito Elétrico onde a IF 300-EP/IF 375-EP/IF 950-EP/IF   IF DT4000 vai ser Instalada.

Ver tensão da rede, fase, neutro e terra conforme sistemática abaixo:

# Quando for 110V : fase e neutro 110V

fase e terra   110V

neutro e terra  0V

Quando for 220V : fase e neutro 220V

fase e terra  220V

neutro e terra 0V

- Verificar se no circuito existe um estabilizador ligado.

Obs.:	O terra da rede elétrica quando for instalação da Impressora Fiscal deve ser o mesmo do micro.

Qualquer duvida veja diagrama abaixo:

(vista de frente)

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

# Fase - Neutro  = 110/220 volts

# Fase – Terra = 110/220 volts

Neutro - Terra = máx. 3 volts

Neutro - Terra -= máx 3 ohms

Usar fio 2,5 mm.

Consumo por máquina = 100 watts.

## 3.2. LUZES INDICADORAS

# Led Ligado/ON/Power

# Quando aceso, indica que a impressora está ligada.

# Led Erro/Error

Este indicador aceso ou piscando indica que a impressora não está pronta para imprimir. Estes erros acontecem nas seguintes condições:

- Tampa aberta

- Quando a impressora parar de imprimir devido ao sensor de papel indicar o fim da fita.

# Falta Papel/Paper Journal

# Indica fim de papel ou que o mesmo está no fim.

# Falta Slip

Este Led fica ativo (aceso constante) durante a impressão de cheques ou autenticações. Quando ficar piscando esta no aguardo do cheque (ou autenticação) para imprimir.

## 3.3. INSTRUÇÕES DE  OPERAÇÃO

### 3.3.1. Painel De Operações

# TECLA ou BOTÃO de Leitura da MF

Esta tecla ou botão tem a função de relatórios de acesso direto. Para maiores informações consulte o item 5.3 deste manual.

# TECLA Avança Papel/Feed

Este botão tem a função de avanço de papel. Aperte o botão com toques leves para avançar o papel linha a linha. Mantendo-se apertada, o papel avança continuamente.

### 3.3.2. Troca Da Fita Entintada

Quando  a impressão torna-se fraca, é necessário trocar o cartucho de fita. Use somente marcas homologadas e nunca utilize fitas rebobinadas. Elas estragam a cabeça de impressão e travam o mecanismo com frequência.

O primeiro passo é levantar a tampa da impressora pressionando o botão na parte frontal.

Remova o cartucho gasto puxando-o pela aba superior.

Gire o botão do cartucho novo no sentido horário para tirar enrugamentos da fita.

Coloque a fita entintada entre a guia e a cabeça de impressão e encaixe o cartucho no compartimento próprio, pressionando levemente ate as travas laterais se fixarem.

Feche novamente a tampa da impressora.

### 3.3.3. Troca De Papel

Levante a tampa da impressora e remova o rebobinador  (carretel).

Coloque a nova bobina de papel de forma que a saída de papel se de por baixo da bobina, inserindo o final da fita na entrada de papel. Automaticamente será feito o carregamento do papel para dentro do mecanismo de impressão, bastando separar a copia carbonada para ser enrolada no carretel  sendo que a outra deve sair pela abertura da tampa fechando a impressora.

# 4. PROGRAMAÇÃO

## 4.1. PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

a conexão com a Impressora Fiscal Dataregis é feita via interface serial RS-232C.

o handshake de linha é por DTR/DSR. Para o micro receber seta DTR = ON. Para transmitir verifica DSR = ON.

uma mensagem de comando para a Impressora Fiscal tem o seguinte formato:

| START | BLOCO | COMANDO | TAMANHO | [DADOS] | CHKSUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

onde:

| 1 | START | Caracter de início da mensagem |
| --- | --- | --- |
| 2 | BLOCO | Contador de comandos enviados |
| 3 | COMANDO | Indica qual o comando a ser executado |
| 4 | TAMANHO | Número de caracteres de dados enviados |
| 5 | DADOS | Dados enviados (caso necessário) |
| 6 | CHKSUM | Caracter para conferir a integridade da mensagem |

# O comando enviado para a Impressora Fiscal deve seguir o seguinte método:

O byte de CHKSUM é calculado pela soma do conteúdo da mensagem a partir do byte de comando até o último byte de dados. A Impressora Fiscal responde com CHKSUM calculado do mesmo modo que a mensagem do micro. A cada mensagem recebida será enviado EOT+CR, para indicar o perfeito recebimento.

Caso o comando não possa ser executado, será devolvido um caracter ACK+CR, indicando o recebimento do comando e a não execução do mesmo. Com um comando de pedido de status, o aplicativo pode saber qual o erro que ocorreu.

Caso o comando exija resposta, o micro deve aguardar sem enviar outro comando.

As mensagens com dados de mais de 250 caracteres são enviadas em partes, como mensagens individuais.

Caso o micro não esteja pronto para tratar uma mensagem, deve enviar um ACK como resposta, indicando para a Impressora Fiscal continuar tentando transmiti-la.

Antes de transmitir um comando para a Impressora Fiscal, é aconselhável o zeramento do buffer de recepção.

# Uma resposta para o micro tem os seguintes formatos:

| START | BLOCO | COMANDO | TAMANHO | [DADOS] | CHKSUM | CR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| START | BLOCO | COMANDO | TAMANHO | [DADOS] | CHKSUM | CR |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . |  | . |  | . |
| START | BLOCO | COMANDO | TAMANHO | [DADOS] | CHKSUM | CR |
| START | BLOCO | COMANDO | TAMANHO | [DADOS] | CHKSUM | SUB | CR |

Ou:

| START | BLOCO | COMANDO | TAMANHO | [DADOS] | CHKSUM | SUB | CR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ou:

| EOT | CR |
| --- | --- |

Ou:

| BS | CR |
| --- | --- |

Ou:

| ACK | CR |
| --- | --- |

onde:

| START | Caracter de início da mensagem |
| --- | --- |
| BLOCO | Contador de comandos enviados |
| COMANDO | Indica qual o comando a ser executado |
| TAMANHO | Número de caracteres de dados enviados |
| DADOS | Dados enviados (não necessário) |
| CHKSUM | Caracter para conferir a integridade da mensagem |
| SUB | Fim da mensagem |
| CR | Sempre enviado, usado como marca do fim do bloco de resposta |

A impressora confirma o comando recebido de duas maneiras diferentes:

Quando não haverá envio de dados pela impressora: EOT+CR.

Quando haverá envio de dados pela impressora: BS+CR.

A impressora nega o comando recebido na forma: ACK+CR

A cada bloco recebido corretamente deve-se retornar um EOT para a Impressora Fiscal.

## 4.2. CARACTERES NO MANUAL

O valor dos caracteres predefinidos que são usados neste manual são:

| CARACTER | DECIMAL | HEXADECIMAL |
| --- | --- | --- |
| START | 254 | FEH |
| EOT | 4 | 04H |
| ACK | 6 | 06H |
| BS | 8 | 08H |
| SUB | 26 | 1AH |
| CR | 13 | ODH |

Obs: Todos os caracteres ocupam apenas 1 byte.

## 4.3. PROGRAMA EXEMPLO PARA CÁLCULO DO CHECK-SUM.

Abaixo mostramos um programa exemplo em linguagem C, onde é mostrado o método de cálculo do

Check-sum para atender o protocolo de comunicação.

# include <stdio.h>

void main(void)

{

/* Declaração das variaveis utilizadas */

char comando;

char dados[255];

int quant;

int soma=0;

int conta=0;

/* Interface com usuário, requisitando os dados necessários */

printf ("Insira o Comando:  ");

scanf ("%c",&comando);

printf ("Agora digite a quantidade de dados do comando: ");

scanf ("%d",&quant);

/* Etapa onde é feito o calculo do check-sum, onde apos ser feita a verificação se existe

dados, faz a captura e a soma dos dados caracter a caracter */

if (quant!=0)

{

soma+=quant;

printf ("Coloque os dados: ");

scanf ("%s",&dados);

while (conta<quant)

{

soma+=dados[conta];

conta++;

}

}

soma+=comando;

/* Mascara para que o resultado da soma se reduza ao byte menos significativo (em outras linguagens

pode-se dividir a soma por 255 e o resto é o Check-sum */

soma&=0xff;

/* Simples apresentação do resultado */

printf ("Em decimal: %d\n",soma);

printf ("Em ASCII: %c\n",soma);

printf ("Em Hexa decimal: %#04x\n",soma);

}

## 4.4. EXEMPLOS DE MENSAGEM

# Os comandos dos exemplos abaixo estão descritos no capítulo de comandos.

- Pedido de relatório Leitura X: transmitir a seguinte seqüência de bytes:

| Mensagem | Start | 0 | ‘G’ | 0 | Check-sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Decimal | 254 | 0 | 71 | 0 | 71 |
| Hexadecimal | FEH | 00H | 47H | 00H | 47H |

- Mudança para horário de verão: transmitir a seqüência de bytes:

| Mensagem | Start | 0 | ‘T’ | 1 | ‘A’ | Check-sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Decimal | 254 | 0 | 84 | 1 | 65 | 150 |
| Hexadecimal | FEH | 00H | 54H | 01H | 41H | 96H |

## 4.5. MENSAGENS DE AVISO

Se, como resposta ao envio de um comando, o microcomputador receber um caracter ACK, é porque ocorreu uma situação na Impressora Fiscal que impede a execução do comando. Para que o microcomputador possa saber qual a situação de erro que ocorreu, deve enviar o comando de pedido de status. Entre os dados recebidos no status, está um valor que indica qual o erro que ocorreu. Os valores e erros correspondentes são:

| HEX | CARACTER (ASCII) | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 41H | ‘A’ | Memória fiscal trocada |
| 61H | ‘a’ | Sem número de fabricação |
| 42H | ‘B’ | Buffer de impressão cheio Aguardar a impressão dos dados ou verificar o estado das bobinas de papel (possível fim de bobina) |
| 62H | 'b' | ITEM NÃO ENCONTRADO PARA CANCELAMENTO Descrição do item está errada ou o item já não se encontra na lista dos 100 ítens que podem ser cancelados |
| 43H | 'C' | COMANDO NÃO EXECUTADO - COM/SEM TÉCNICO Tentativa de executar um comando não definido |
| 63H | 'c' | CANCELAMENTO ACIMA DO LIMITE Valor do pedido de cancelamento acima do vendido |
| 44H | 'D' | DESCONTO ACIMA DO TOTAL |
| 64H | ‘d’ | DATA INVALIDA Tentativa de alterar para uma data não permitida |
| 45H | ‘E’ | EPROM FISCAL DESCONECTADA |
| 65H | ‘e’ | Versão incorreta do software básico |
| 46H | ‘F’ | ERRO NAS VARIÁVEIS FISCAIS - ERRO FISCAL Encontrado valor inválido em uma variável fiscal (check-sum inválido) |
| 66H | 'f' | Sem Cliche |
| 47H | ‘G’ | Sem CGC/IE/CCM |
| 67H | ‘g’ | Quantidade ou n( de comprovantes inválido |
| 48H | ‘H’ | Quantidade ou nº de relatório gerencial inválido |
| 68H | ‘h’ | Esgotamento do nº de vias para o vinculado |
| 49H | 'I' | COMANDO INVÁLIDO Tentativa de execução de comando não reconhecido |
| 69H | 'i' | DADOS DO COMANDO INVÁLIDOS Campo de dados com valores inválidos |
| 4AH | 'J' | VENDA SUJEITA AO ICMS SEM INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|  |  | Necessário programar a Inscrição Estadual para poder efetuar uma venda sujeita ao ICMS |
| 4BH | ‘K’ | Impressora OK |
|  |  | Condição normal de funcionamento |
| 4DH | ‘M’ | MF sem logotipo |
| 6DH | ‘m’ | Erro de gravação na MF |
| 4EH | 'N' | ESTADO INVÁLIDO |
|  |  | Tentativa de executar comando inválido para o estado de operação |
| 6EH | 'n' | N( de finalizadora inválido |
| 50H | ‘P’ | FIM DE PAPEL |
| 70H | ‘p’ | Falha na impressora (mecanismo impossibilitado de imprimir) |
| 52H | ‘R’ | Necessário executar uma Redução Z |
| 53H | 'S' | Venda sujeita ao ISSQN sem haver Inscrição Municipal |
|  |  | Necessário programar a Inscrição Municipal para poder efetuar uma venda sujeita ao ISSQN |
| 73H | ‘s’ | Desconto em subtotal com venda sujeita ao ICMS e ISSQN não permitido |
| 54H | ‘T’ | Nº ou índice de tributo errado |
|  |  | Programação de nº de tributos acima do limite ou tributo inexistente |
| 74H | ‘t’ | Encontrado a palavra “TOTAL” e/ou suas variantes |
| 55H | ‘U” | Unidade de medida inválida |
| 56H | ‘V’ | Valor total do ítem maior que o permitido |
|  |  | O resultado da quantidade vezes o preço unitário ultrapassou 10 dígitos. |
| 76H | ‘v’ | Tentativa de cancelamento de cupom totalizado em zero |
| 77H | ‘w’ | Valor total do item de venda = 0 |
| 58H | ‘X’ | Falta leitura X de abertura do caixa |
| 59H | ‘Y’ | Tentativa de reducão Z com data anterior a última já gravada |
| 79H | ‘y’ | Tentativa de ajustar relógio para Data / Hora anterior a última redução Z gravada |
| 5AH | ‘Z’ | Redução Z já realizada hoje |
|  |  | Este comando não pode ser executado em dia anterior ou no mesmo dia da última emissão do relatório de redução (leitura Z) |
| 7AH | ‘z’ | Esgotamento da Memória Fiscal |
|  |  | Esgotada a capacidade de gravação de dados na MF (necessário troca) |

## 4.6. ESTADOS INTERNOS

Valores recebidos pelo comando STATUS descrevendo o estado interno da Impressora Fiscal:

| HEX | CARACTER (ASCII ) | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 46H | 'F' | FINALIZAÇÃO |
|  |  | Após a utilização da 1ª forma de pagamento |
| 4CH | 'L' | LIVRE |
|  |  | Impressora livre para receber comandos de venda ou relatorio |
| 4FH | ‘O’ | Redução Z obrigatória |
| 52H | 'R' | RELATÓRIO |
|  |  | Durante a emissão de relatório |
| 49H | ‘I’ | NÃO FISCAL |
|  |  | Durante emissão de cupom de venda não sujeito ao ICMS |
| 56H | 'V' | VENDA |
|  |  | Durante emissão de cupom de venda sujeita ao ICMS/ISSQN |
| 41H | ‘A’ | OBRIGA ABRIR |
|  |  | Obriga a execução de uma leitura x |

- Obs.: Todos os outros campos da resposta de status retornarão com ‘X’.

## 4.7. CONSIDERAÇÕES GERAIS

### 4.7.1. Codificação do GT

| B | R | I | L | H | A | N | T | E | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

### 4.7.2. Convenção de datas (ano 2000)

A Impressora Fiscal convenciona que o ano 00 refere-se ao século XX e os anos 01 a 99 são referentes ao século XXI, ou seja: ano 2000 do século XX e anos 2001 a 2099 do século XXI.

### 4.7.3. Fim de papel e cupom de venda

Se o papel estiver acabando, a Impressora Fiscal não permite que seja aberto um cupom de venda.

No caso do papel estar acabando durante um cupom de venda, a Impressora Fiscal não permite que sejam vendidos mais itens. Neste caso, as operações permitidas são: cancelamento de ítens; finalização de cupom; cancelamento do último cupom; leitura X; redução Z.

### 4.7.4. Identificação de finalizadoras, formas de pagamento e tributos

De acordo com a legislação fiscal vigente, um máximo de até 20 finalizadoras podem ser programadas na Impressora Fiscal. Cada finalizadora corresponde a uma forma de pagamento, sendo que após o fim do cupom de venda, pode ser emitido um comprovante vinculado a cupom fiscal (comprovantes de TEF, cartões de crédito, etc). Este tipo de comprovante (no máximo 20 podem ser programados), é dependente do tipo de finalizadora, sendo que cada um tem uma finalizadora associada.

Até 18 tributos podem ser programados na Impressora Fiscal. Os índices válidos são ‘F’ (Substituição Tributária do ICMS), ‘I’ (Isento do ICMS), ‘N’ (Não Tributado do ICMS), ‘T’ (Tributado do ICMS), ‘S’ (Tributado do ISSQN), ‘f’ (Substituição Tributária do ISSQN), ‘i’ (Isento do ISSQN), ‘n’ (Não Tributado do ISSQN).

### 4.7.5. Simbologia

Simbologia dos ECF-IF: IF300EP – IF375EP – IF950EP - IFDT4000. Convênio ICMS 156/94, cláusula  Segunda, parágrafo primeiro.

I.E.			Inscrição estadual do estabelecimento.

C.N.P.J.		Inscrição no cadastro nacional de pessoas juridicas.

C.C.M.		Inscrição Municipal

LJ:			Número do estabelecimento (número da loja).

ECF:			Número do ECF, atribuido pelo estabelecimento.

OPR:			Número do operador de caixa.

BR			Logotipo fiscal.

X			Multiplicação.

TOTAL		Valor total da operação.

GT			Totalizador geral irreversível.

+GT  			(Estilizado c/ G impresso sobre o T) indica o acúmulo no GT.

Os símbolos seguintes indicam acumulação nos totalizadores parciais tributários:

T1800			Tributado a 18%		N0000		Não incidencia

T2500			Tributado a 25%		S1200		ISSQN  12,00%

T1200			Tributado a 12%		F0000		Substituição tributária

T0700			Tributado a 07%		I0000		Isenção

## 4.8. COMANDOS

A seguir estão listados os comandos aceitos pela Impressora Fiscal. O caracter entre aspas indica o valor do COMANDO na mensagem. No caso de haver dados a enviar ou receber, o formato é mostrado na descrição do bloco de dados. O número entre colchetes indica o número de dígitos daquele campo. Todos os valores são compostos pelos caracteres de '0' à '9', sem pontos ou vírgulas, a menos de observação em contrário. Os valores para os campos verdadeiro ou falso terão os caracteres 'S' para verdadeiro ou sim e 'N' para falso ou não.

Todas as posições do campo de dados devem ser preenchidas com dados. As posições sem dados devem ser completadas com espaços para variáveis de caracter, ou zeros para variáveis numéricas.

Não utilizar comandos diferentes dos descritos a seguir, evitando assim estados de erro .

Após a descrição de cada comando há um exemplo de implementação onde caracteres seguidos da letra 'H' representam valores em hexadecimal e caracteres entre ''  '' representam padrão ASCII.

### 4.8.1. Comandos De Operações modo Fiscal

Só podem ser executadas com o jumper técnico fechado.

### ‘A’ – Venda de Item Tributado com ou sem Desconto ou não Tributado

Comanda a venda de um item. Se ainda não estiver no modo de venda, inicia o cupom com o clichê e o cabeçalho, entrando no modo venda e imprimindo o item. Se for sujeita ao ICMS ou ISSQN, os seis primeiros caracteres do campo código/ descrição devem ser obrigatoriamente preenchido por números, os outros campos com caracteres ASCII (Obrigatório). Quando o índice da situação tributária estiver entre 90 e 99, a venda é considerada como não sujeita ao ICMS ou ISSQN, sendo que o contador geral de cupons não fiscais é incrementado. Neste caso, são vedadas as funções de cancelamento de item, desconto no item e no subtotal e cancelamento de cupom anterior.

Descrição do bloco de dados a ser enviado:

| Código/Descrição | Índice do tributo | Quantidade | Valor Unitário | Desconto | Unidade de Medida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 ou 76 caracteres | 2 caracteres | 6 caracteres | 9 caracteres | 4 caracteres | 2 caracteres |
| OBS[1] | OBS[2] | OBS[3] | OBS[4] | OBS[5] | OBS[6] |

Observações:

- [1] Se for sujeita ao ICMS ou ISSQN, os seis primeiros caracteres do campo código/descrição, devem ser numéricos.

- [2] Índice do tributo é a posição na lista de alíquotas tributárias cadastradas, com a primeira posição igual a zero ("00"). Índices de 90 a 99 se referem a operações não fiscais. Um cupom não fiscal não pode ter ítens fiscais e vice-versa.

- [3] 6 casas, sendo 3 decimais.

- [4] 9 casas, sendo 2 decimais.

- [5] Percentual de desconto. Preencher com zeros caso seja haja desconto.

- [6] Índice da unidade de medida utilizada. Esse índice varia de 00 a 19.

- Se os nove primeiros caracteres (código) do campo código/descrição forem numéricos, a impressão será feita em duas linhas (três se a descrição for com 76 caracteres).

- Se houver mais que nove caracteres no código e o campo quantidade for igual a 1 (uma) unidade, a impressão da venda será feita em uma única linha (duas se a descrição for com 76 caracteres), conforme exemplo abaixo:

| 12345678 | Leite | T01 | GT | 10,00+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Onde:

- 8 caracteres numéricos;

- 17/57 caracteres ASCII;

- Tributo com 3 caracteres;

- Símbolo de acumulo GT.

- Valor com até 9 caracteres numéricos

Exemplo completo:

|  |  | A |  | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FE | 00 | 41 | 3B | 37 | 38 | 39 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 30 |

| 1 |  | E | r | v | i | l | h | a |  | J | u | r | e | m | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 20 | 45 | 72 | 76 | 69 | 6C | 68 | 61 | 20 | 4A | 75 | 72 | 65 | 6D | 61 |

|  | L | t |  | 2 | 5 | 0 | g | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 4C | 74 | 20 | 32 | 35 | 30 | 67 | 30 | 36 | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | FA |

### ‘v’ – Venda de Item Tributado com ou sem Acréscimo ou não Tributado

Comanda a venda de um item. Se ainda não estiver no modo de venda, inicia o cupom com o clichê e o cabeçalho, entrando no modo venda e imprimindo o item. Se for sujeita ao ICMS ou ISSQN, os seis primeiros caracteres do campo código/ descrição devem ser obrigatoriamente preenchido por números, os outros campos com caracteres ASCII (Obrigatório). Quando o índice da situação tributária estiver entre 90 e 99, a venda é considerada como não sujeita ao ICMS ou ISSQN, sendo que o contador geral de cupons não fiscais é incrementado. Neste caso, são vedadas as funções de cancelamento de item, acréscimo no item e no subtotal e cancelamento de cupom anterior.

Descrição do bloco de dados a ser enviado:

| Código/Descrição | Índice do tributo | Quantidade | Valor Unitário | Acréscimo | Unidade de Medida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 ou 76 caracteres | 2 caracteres | 6 caracteres | 9 caracteres | 4 caracteres | 2 caracteres |
| OBS[1] | OBS[2] | OBS[3] | OBS[4] | OBS[5] | OBS[6] |

Observações:

- [1] Se for sujeita ao ICMS ou ISSQN, os seis primeiros caracteres do campo código/descrição, devem ser numéricos.

- [2] Índice do tributo é a posição na lista de alíquotas tributárias cadastradas, com a primeira posição igual a zero ("00"). Índices de 90 a 99 se referem a operações não fiscais. Um cupom não fiscal não pode ter ítens fiscais e vice-versa.

- [3] 6 casas, sendo 3 decimais.

- [4] 9 casas, sendo 2 decimais.

- [5] Acréscimo por percentual. Preencher com zeros caso não haja acréscimo.

- [6] Índice da unidade de medida utilizada. Esse índice varia de 00 a 19.

- Se os nove primeiros caracteres (código) do campo código/descrição forem numéricos, a impressão será feita em duas linhas (três se a descrição for com 76 caracteres).

- Se houver mais que nove caracteres no código e o campo quantidade for igual a 1 (uma) unidade, a impressão da venda será feita em uma única linha (duas se a descrição for com 76 caracteres), conforme exemplo abaixo:

| 12345678 | Leite | T01 | GT | 10,00+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Onde:

- 8 caracteres numéricos;

- 17/57 caracteres ASCII;

- Tributo com 3 caracteres;

- Símbolo de acumulo GT.

- Valor com até 9 caracteres numéricos;

### ‘a’ - Venda de Item Tributado com ou sem desconto e 3 casas decimais no valor

Comanda a venda de um item cujo preço unitário possua 3 casas decimais. Se ainda não estiver no modo de venda, inicia o cupom com o clichê e o cabeçalho, entrando no modo venda e imprimindo o item. Se for sujeita ao ICMS ou ISSQN, os seis primeiros caracteres do campo código/ descrição devem ser obrigatoriamente preenchido por números, os outros campos com caracteres ASCII (Obrigatório). Quando o índice da situação tributária estiver entre 90 e 99, a venda é considerada como não sujeita ao ICMS ou ISSQN, sendo que o contador geral de cupons não fiscais é incrementado. Neste caso, são vedadas as funções de cancelamento de item, desconto no item ou no subtotal e cancelamento de cupom anterior. O valor total do item é apresentado com duas casas decimais, sendo que a terceira casa decimal pode tanto arredondar o resultado como ser apenas truncada, dependendo do comando.

Descrição do bloco de dados a ser enviado:

| Código/Descrição | Índice do tributo | Quantidade | Valor Unitário | Desconto | Arredondam | Unidade de Medida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 ou 76 caracteres | 2 caracteres | 6 caracteres | 9 caracteres | 4 caracteres | 1 caractere | 2 caracteres |
| OBS[1] | OBS[2] | OBS[3] | OBS[4] | OBS[5] | OBS[6] | OBS[7] |

Observações:

- [1] Se for sujeita ao ICMS ou ISSQN, os seis primeiros caracteres do campo código/descrição, devem ser numéricos.

- [2] Índice do tributo é a posição na lista de alíquotas tributárias cadastradas, com a primeira posição igual a zero ("00"). Índices de 90 a 99 se referem a operações não fiscais. Um cupom não fiscal não pode ter ítens fiscais e vice-versa.

- [3] 6 casas, sendo 3 decimais.

- [4] 9 casas, sendo 2 decimais.

- [5] Desconto por percentual. Preencher com zeros caso não haja desconto.

- [6] ‘A’ para que haja arredondamento. Qualquer outro caracter para truncar.

- [7] Índice da unidade de medida utilizada. Esse índice varia de 00 a 19.

- Se os nove primeiros caracteres (código) do campo código/descrição forem numéricos, a impressão será feita em duas linhas (três se a descrição for com 76 caracteres). Caso contrário, e se o campo quantidade for igual a 1 (uma) unidade, a impressão da venda será feita em uma única linha (duas se a descrição for com 76 caracteres), conforme exemplo abaixo:

| 12345678 | Leite | T01 | GT | 10,00+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Onde:

- 8 caracteres numéricos;

- 17/57 caracteres ASCII;

- Tributo com 3 caracteres;

- Símbolo de acumulo GT.

- Valor com até 9 caracteres numéricos

### ‘w’ - Venda de Item Tributado com ou sem acréscimo e 3 casas decimais no valor

Comanda a venda de um item cujo preço unitário possua 3 casas decimais. Se ainda não estiver no modo de venda, inicia o cupom com o clichê e o cabeçalho, entrando no modo venda e imprimindo o item. Se for sujeita ao ICMS ou ISSQN, os seis primeiros caracteres do campo código/ descrição devem ser obrigatoriamente preenchido por números, os outros campos com caracteres ASCII (Obrigatório). Quando o índice da situação tributária estiver entre 90 e 99, a venda é considerada como não sujeita ao ICMS ou ISSQN, sendo que o contador geral de cupons não fiscais é incrementado. Neste caso, são vedadas as funções de cancelamento de item, acréscimo no item ou no subtotal e cancelamento de cupom anterior. O valor total do item é apresentado com duas casas decimais, sendo que a terceira casa decimal pode tanto arredondar o resultado como ser apenas truncada, dependendo do comando.

Descrição do bloco de dados a ser enviado:

| Código/Descrição | Índice do tributo | Quantidade | Valor Unitário | Acréscimo | Arredondam | Unidade de Medida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 ou 76 caracteres | 2 caracteres | 6 caracteres | 9 caracteres | 4 caracteres | 1 caractere | 2 caracteres |
| OBS[1] | OBS[2] | OBS[3] | OBS[4] | OBS[5] | OBS[6] | OBS[7] |

Observações:

- [1] Se for sujeita ao ICMS ou ISSQN, os seis primeiros caracteres do campo código/descrição, devem ser numéricos.

- [2] Índice do tributo é a posição na lista de alíquotas tributárias cadastradas, com a primeira posição igual a zero ("00"). Índices de 90 a 99 se referem a operações não fiscais. Um cupom não fiscal não pode ter ítens fiscais e vice-versa.

- [3] 6 casas, sendo 3 decimais.

- [4] 9 casas, sendo 3 decimais.

- [5] Acréscimo por percentual. Preencher com zeros caso não haja acréscimo.

- [6] ‘A’ para que haja arredondamento. Qualquer outro caracter para truncar.

- Se os nove primeiros caracteres (código) do campo código/descrição forem numéricos, a impressão será feita em duas linhas (três se a descrição for com 76 caracteres). Caso contrário, e se o campo quantidade for igual a 1 (uma) unidade, a impressão da venda será feita em uma única linha (duas se a descrição for com 76 caracteres), conforme exemplo abaixo:

| 12345678 | Leite | T01 | GT | 10,00+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Onde:

- 8 caracteres numéricos;

- 17/57 caracteres ASCII;

- Tributo com 3 caracteres;

- Símbolo de acumulo GT.

- Valor com até 9 caracteres numéricos;

### ‘B’ – Cancelamento do Último Item Vendido

# Comanda o cancelamento do último item vendido.

Descrição do bloco de dados a ser enviado:

Sem bloco de dados.

### ‘b’ – Cancelamento de um Item Vendido

Comanda o cancelamento de um item anterior. Qualquer um dos últimos 100 itens vendidos anteriormente pode ser cancelado. Os dados do item devem  ser idênticos à da venda.

Descrição do bloco de dados a ser enviado:

código/descrição [36/76]

índice do tributo [2]

quantidade [6]

valor unitário [9]

desconto ou acréscimo [4]

unidade de medida[2]

- Se vendido pelo comando ‘a’ ou ‘w’, não enviar o campo ARREDONDAMENTO.

### 'C' – Subtotal ou Troco

# Retorna o valor total a pagar naquele cupom, ou troco se o cupom já foi finalizado. Não executa impressão.

Descrição do bloco de dados da resposta:

subtotal/troco [1] ('S' = subtotal, 'T' = troco)

valor vendido [14]

número de registros[3]

### 'c' – Finalizadora com Desconto ou Acréscimo

Inicializa a finalização da transação. Não é permitida a venda de outros produtos na mesma transação, após acionar uma finalizadora. No caso do valor ser menor que o total da transação, pode-se complementá-lo com outras finalizadoras. Quando o valor da finalizadora for igual, ou superior, ao do total da transação, será impresso o término do cupom, e a diferença (troco) estará disponível pelo comando subtotal. Um comando de finalizadora com valor zero, indica o pagamento do valor total da transação naquela finalizadora. O cupom totalizado em zero, será considerado como cupom cancelado.

Observar que a finalizadora deve ser cadastrada no modo intervenção técnica. O campo índice deverá conter dois caracteres como o  número referente ao índice da finalizadora já pré-cadastrada. O campo descrição do comando finalizadora é desprezado.

Descrição do bloco de dados a ser enviado:

Índice     [02]

valor [14]

valor do desconto ou acréscimo[14]**

tipo da operação[1]*

- *  ‘A’ para acréscimo ou ‘D’ para desconto no subtotal.

- ** Acréscimo ou desconto são aceitos somente na primeira finalizadora

### 'D' - Finalizadora

Inicializa a finalização da transação. Não é permitida a venda de outros produtos na mesma transação, após acionar uma finalizadora. No caso do valor ser menor que o total da transação, pode-se complementá-lo com outras finalizadoras. Quando o valor da finalizadora for igual, ou superior, ao do total da transação, será impresso o término do cupom, e a diferença (troco) estará disponível pelo comando subtotal. Um comando de finalizadora com valor zero, indica o pagamento do valor total da transação naquela finalizadora. O cupom totalizado em zero, será considerado como cupom cancelado.

Observar que a finalizadora deve ser cadastrada no modo intervenção técnica, no campo índice deverá conter dois caracteres como o  número referente ao índice da finalizadora já pré cadastrada.

Descrição do bloco de dados a ser enviado:

Indice [02]

valor [14]

### 'E' e ‘M’ – Comandos de Autenticação

Ambos os comandos realizam autenticação. Se estiver em modo venda (cupom aberto), autenticam com o valor do último item vendido. Se em finalização, autenticam com o valor da última finalizadora. Após a finalização (encerramento do Cupom Fiscal), o comando ‘E’ autentica com o valor da última finalizadora utilizada e o comando ‘M’ com o valor total do Cupom Fiscal. Apenas 4 autenticações podem ser efetuadas por operação. Sem bloco de dados.

Exemplo da autenticação:

AUT:DDMMAA	XXX,XX COO:000003ECF001

Observações:

- Ao final do cupom,  o comando E deve ser enviado antes do comando M para que possa ser feita a autenticação do valor da ultima finalizadora utilizada. Após o comando M, o comando E também autentica o valor total do cupom fiscal.

### ‘F’ – Cancelamento de Cupom Fiscal

# Faz o cancelamento do último cupom, emitindo relatório. Sem bloco de dados.

Observações:

- O cancelamento só ocorre  imediatamente após o cupom de venda.

### ‘L’ – Leitura Serial das Finalizadoras

Faz a leitura serial das finalizadoras (nome, tipo e valor total referentes a cada uma das finalizadoras cadatradas).

Exemplo do bloco recebido:

| Nome[14] | Tipo[1] | Valor[14] |
| --- | --- | --- |

LDINHEIRO      N00000000000000

LCHEQUE        N00000000000000

LCARTAO-AAA    T00000000000000

LCARTAO-BBB    T00000000000000

LCARTAO-CCC    T00000000000000

LCARTAO-DDD    T00000000000000

LCARTAO-EEE    T00000000000000

LCARTAO-FFF    T00000000000000

LCARTAO-GGG    T00000000000000

LCARTAO-HHH    T00000000000000

LCARTAO-III    N00000000000000

LCARTAO-JJJ    N00000000000000

LCARTAO-KKK    N00000000000000

LCARTAO-LLL    N00000000000000

LCARTAO-MMM    N00000000000000

LCARTAO-NNN    N00000000000000

LCARTAO-OOO    N00000000000000

LCARTAO-PPP    N00000000000000

LCARTAO-QQQ    N00000000000000

LCARTAO-RRR    N00000000000000

### ‘X’ – Leitura Serial dos Relatorios Gerenciais

Faz a leitura serial dos relatórios gerenciais programados (nome, contador).

Exemplo do bloco recebido:

| Nome[40] | Contador[4] |
| --- | --- |

XRELATORIO GERENCIAL..................AAA0000

XRELATORIO GERENCIAL..................BBB0000

XRELATORIO GERENCIAL..................CCC0000

XRELATORIO GERENCIAL..................DDD0000

XRELATORIO GERENCIAL..................EEE0000

XRELATORIO GERENCIAL..................FFF0000

XRELATORIO GERENCIAL..................GGA0000

XRELATORIO GERENCIAL..................HHH0000

XRELATORIO GERENCIAL..................III0000

XRELATORIO GERENCIAL..................JJJ0000

XRELATORIO GERENCIAL..................KKK0000

XRELATORIO GERENCIAL..................LLL0000

XRELATORIO GERENCIAL..................MMM0000

XRELATORIO GERENCIAL..................NNN0000

XRELATORIO GERENCIAL..................OOO0000

XRELATORIO GERENCIAL..................PPP0000

### ‘W’ – Leitura Serial dos Documentos Não Fiscais Não Vinculados

Faz a leitura serial dos documentos não fiscais não vinculados (nome, totalizador, contador).

Exemplo do bloco recebido:

| Nome[12] | Totalizador[14] | Contador[4] |
| --- | --- | --- |

WDIVERSOS..AA000000000000000000

WDIVERSOS..BB000000000000000000

WDIVERSOS..CC000000000000000000

WDIVERSOS..DD000000000000000000

WDIVERSOS..EE000000000000000000

WDIVERSOS..FF000000000000000000

WDIVERSOS..GG000000000000000000

WDIVERSOS..HH000000000000000000

WDIVERSOS..II000000000000000000

WDIVERSOS..JJ000000000000000000

### ‘V’ – Leitura Serial dos Totalizadores Fiscais

Faz a leitura serial das finalizadoras (nome, tipo e valor total referentes a cada uma das finalizadoras cadatradas).

Exemplo do bloco recebido:

GTinicial[16]

Gtfinal[16]

VendaBruta[16]

CancelamentoICMS[14]

AcrescimoICMS[14]

DescontoICMS[14]

CancelamentoISSQN[14]

AcrescimoISSQN[14]

DescontoISSQN[14]

VendaLiquidaICMS[14]

Totalizador de ISSQN[14]

Exemplo:

V0000000000003400

V0000000000003400

V0000000000000000

V00000000000000

V00000000000000

V00000000000000

V00000000000000

V00000000000000

V00000000000000

V00000000000000

V00000000000000

### ‘o’ – Leitura Serial dos contadores fiscais

Faz a leitura serial das finalizadoras (nome, tipo e valor total referentes a cada uma das finalizadoras cadatradas).

Exemplo do bloco recebido:

CRO[3]

CRZ[4]

CCF[6]

CFC[4]

GRG[6]

GNF[6]

CDC[4]

NCN[4]

COOinicial[6]

COOfinal[6]

Reducoes restantes[4]

Exemplo:

o003

o0002

o000000

o0000

o000000

o000000

o0000

o0000

o000016

o000015

o2198

### ‘m’ – Leitura Serial das Unidades de Medida

Faz a leitura serial das unidades de medida (índice, nome).

Exemplo do bloco recebido:

| Indice[2] | nome[2] |
| --- | --- |

m00un

m01un

m02un

m03un

m04un

m05un

m06un

m07un

m08un

m09un

m10un

m11un

m12un

m13un

m14un

m15un

m16un

m17un

m18un

m19un

### ‘q’ – Leitura Serial dos Documentos Não Fiscais Vinculados

Faz a leitura serial dos documentos não fiscais vinculados (nome, valor total referente a cada documento não fiscal cadastrado).

Exemplo do bloco recebido:

| Nome[20] | Contador[4] |
| --- | --- |

qRECEBIMENTO-AAA     0000

qRECEBIMENTO-BBB     0000

qRECEBIMENTO-CCC     0000

qRECEBIMENTO-DDD     0000

qRECEBIMENTO-EEE     0000

qRECEBIMENTO-FFF     0000

qRECEBIMENTO-GGG     0000

qRECEBIMENTO-HHH     0000

qRECEBIMENTO-III     0000

qRECEBIMENTO-JJJ     0000

qRECEBIMENTO-KKK     0000

qRECEBIMENTO-LLL     0000

qRECEBIMENTO-MMM     0000

qRECEBIMENTO-NNN     0000

qRECEBIMENTO-OOO     0000

qRECEBIMENTO-PPP     0000

qRECEBIMENTO-QQQ     0000

qRECEBIMENTO-RRR     0000

qRECEBIMENTO-SSS     0000

qRECEBIMENTO-TTT     0000

### ‘u’ – Leitura Serial do Software Basico (para uso do Fisco)

Faz a leitura serial do software basico, gerando um arquivo ASCII do software basico.

É preciso o uso do software WINMF.EXE para transformá-lo em binario para que possa ser comparado ao original gravado na eprom.

Veja detalhes no manual do WINMF.EXE na opcao “CONVERSAO”

Exemplo do bloco recebido: 2048 linhas no formato

Bytes [64]

u0200260000000000000000027047EF54F0FEC4540F75F00AA4FEEF540F2EFF22

u000000028EE0905000E0787FE4F6D8FD7581490200710200B6E493A3F8E493A3

u4003F68001F208DFF48029E493A3F85407240CC8C333C4540F4420C8834004F4

.

.....2048 linhas

.

u0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

u0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

### ‘H’ – Redução-Z

# Executa a impressão do relatório de redução fiscal (R E D U C A O  Z).

# Após este comando somente é permitida a impressão de relatórios X e de Memória Fiscal.

### ‘J’ - Comprovante Vinculado a Cupom

Inicia a impressão de um comprovante vinculado a um cupom fiscal anteriormente emitido. Cada  chamada do comando deverá conter no campo de dados 2 caracteres numéricos que indicarão o índice do comprovante a ser impresso, previamente cadastrado na impressora fiscal.

Na abertura do relatório imprimirá os seguintes dizeres:

# COMPROVANTE NAO FISCAL

# NAO E DOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE VINCULADO AO COO: 000000

VAL. TOT. DOC. ANT.:                 000.000.000,00

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN     CON = 0000

VALOR DA OPERACAO:               000.000.000,00

Onde: NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN é o nome do comprovante previamente cadastrado, COO corresponde ao número do cupom fiscal anteriormente emitido, VAL.TOT.DOC. ANT. o Valor total da operação neste cupom e o Valor da Operação se refere ao valor utilizado para esta finalização.

A Frase “Não é Documento Fiscal será impressa a cada 10 linhas do relatório. Permite a impressão durante no máximo 2 minutos.

Descrição do bloco de dados a ser enviado em todas as linhas:

| Índice do comprovante | Linha de impressao |
| --- | --- |
| 2 caracteres | 40 caracteres |

### ‘j’ - Relatório Gerencial

Inicia a impressão de um relatorio gerencial. Cada  chamada do comando deverá conter no campo de dados 2 caracteres numéricos que indicarão o índice do relatorio a ser impresso, previamente cadastrado na impressora fiscal.

Na abertura do relatório imprimirá os seguintes dizeres:

# RELATORIO GERENCIAL

# TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

# NÃO E DOCUMENTO FISCAL

Onde: TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT é o nome do relatório gerencial previamente cadastrado na impressora.

A Frase “NAO E DOCUMENTO FISCAL” será impressa a cada 10 linhas do relatório, após a 10 linha do início do documento. Permite a impressão durante 2 minutos no máximo, quando é terminada automaticamente.

Descrição do bloco de dados a ser enviado em todas as linhas:

| Índice do relatorio | Linha de impressao |
| --- | --- |
| 2 caracteres | 40 caracteres |

### ‘K’ - Fecha Comprovante Vinculado

Termina a impressão de um comprovante vinculado a cupom fiscal.

Sem bloco de dados.

### ‘k’ - Fecha Relatório Gerencial

Termina a impressão de um relatório gerencial.

Sem bloco de dados.

### ‘N’ - Abre Gaveta

Ativa o conector externo que pode ser usado para acionamento de uma gaveta (ver Características Técnicas). Sem bloco de dados.

### ‘O’ - Operador

Programa o número do operador.

Descrição do bloco de dados a ser enviado:

número [10]

### ‘T’ – Ajuste para Horário de Verão

Permite entrar ou sair do horário de verão. Imprime um documento indicando a operação. Permite adiantar o relógio em uma hora ( entrar em horário de verão ), ou atrasar o relógio em uma hora ( sair do horário de verão ), sendo possível apenas uma única operação de cada vez. Se se executou o comando para adiantar, somente é possível executar o comando para atrasar e vice-versa.

hora [1]	(A - altera para 1 hora a mais da hora atual)

(D - altera para 1 hora a menos da hora atual)

Observações:

- O comando (TA) é recusado durante o período compreendido entre 23:00:00 e 23:59:59 hs.

- O comando (TD) é recusado durante o período compreendido entre 00:00:00 e 00:59:59 hs.

- Ambos são recusados se já houver vendas no dia em questão.

### ‘U’ - Imprime Cheque (somente nas IF 375-EP, IF 950-EP e DT4000)

Os comandos para impressão de cheque podem ser executados a qualquer momento. Este comando é composto pelos seguintes subcomandos:

#### I ) 'A' - CHEQUE

Permite a impressão de cheques diretamente na impressora. O valor impresso no cheque leva em conta o estado da programação COM CENTAVOS. No caso de estar programado sem centavos, o valor impresso será acrescido de 2 casas decimais iguais a zero. Limitado o valor até 999.999,99.

Descrição do bloco de dados a ser enviado:

# Subcomando [1]: 'A'

Formato do cheque[20]:

linha [2] e coluna [2] do valor numérico

linha [2] e coluna [2] da primeira linha do extenso

linha [2] e coluna [2] da segunda linha do extenso

linha [2] e coluna [2] do favorecido

linha [2] e coluna [2] da cidade e data

Valor [14]

Favorecido [50]

Cidade[20]

Data [6]

#### II ) 'B' - UNIDADE MONETÁRIA

Permite programar a unidade monetária para ser impressa no cheque. Após este comando, todos os cheques seguintes serão impressos com esta unidade monetária. Deve ser informado a unidade monetária no singular e no plural.

Descrição do bloco de dados a ser enviado:

# Subcomando [1]: 'B'

Moeda[30];

Moedas[30];

#### III ) ‘C’ - ENDOSSO

Permite a impressão via SLIP de dois blocos de 60 caracteres, um para cada linha como descrito abaixo:

# Subcomando [1]: 'C'

Linha 1  [2];

Endosso 1  [60]; 1º linha

##### Endosso 2  [60]; 2º linha

#### IV ) ‘c’ – ENDOSSO ESPECIAL

Permite a impressão via SLIP de dois blocos de 60 caracteres, rotacionados 180( (de cabeça para baixo), um para cada linha como descrito abaixo:

# Subcomando [1]: 'c'

Linha 1  [2];

Endosso 1 [60]; 1º linha

Endosso 2 [60]; 2º linha

#### V ) ‘H’ – ENDOSSO ESPECIAL por LINHA E COLUNA

Permite a impressão via SLIP de dois blocos de 60 caracteres, especificando linha e coluna da linha específica, um para cada linha como descrito abaixo:

Subcomando [1]: ‘H’

Linha Endosso 1  [2]

Coluna Endosso 1 [2]

Linha Endosso 2  [2]

Coluna Endosso 2 [2]

Endosso 1 [60]; 1º linha

Endosso 2 [60]; 2º linha

#### V ) ‘h’ – ENDOSSO ESPECIAL por LINHA E COLUNA

Permite a impressão via SLIP de dois blocos de 60 caracteres, especificando linha e coluna da linha específica, imprimindo rotacionados de 180º , um para cada linha como descrito abaixo:

Subcomando [1]: ‘h’

Linha Endosso 1  [2]

Coluna Endosso 1 [2]

Linha Endosso 2  [2]

Coluna Endosso 2 [2]

Endosso 1 [60]; 1º linha

Endosso 2 [60]; 2º linha

#### V ) ‘D’ – LEITURA DE CÓDIGO DE BARRA CMC7 (somente IF 950-EP e IF DT4000).

# Permite a captura do código de barras existente nos cheques.

#### V I) ‘E’ – LEITURA DO STATUS DO LEITOR DE CMC7 (somente IF 950-EP e IF DT4000).

# Verifica o Status do leitor de CMC7.

# Descrição do bloco de respostas:	CMC7

Ejetado

Inserido

Espera

Acionado

#### VI I) ‘F’ – LEITURA DO BUFFER DO CMC7 (somente IF 950-EP e IF DT4000).

# Lê as informações capturas pelo CMC7.

Este comando retorna pela serial um buffer com no máximo 50 caracteres, referentes aos dados lidos do cheque.

.

### 4.8.2. COMANDOS DE ACESSO GERAL

# Independem da posição do jumper de intervenção técnica.

### ‘d’ – Atual

Devolve: data atual+status de horário de verão+hora atual+COOfinal+GTfinal.

Descrição do bloco de dados recebido:

# Data[8] no formato “DD/MM/AA”.

# Status do horário de verão[1].	 “V” ou espaço em branco.

Hora[5] no formato “HH:MM”.

Coo final[6]

GT final[16].

### ‘G’ – Leitura X

# Pede o relatório de leitura X.

Descrição do bloco de dados a ser enviado:

Sem bloco de dados.

### ‘I’ – Leitura da Memória Fiscal (LMF) por Data

Pede o relatório leitura da memória fiscal (LMF). Pode ser impresso ou enviado pela serial.

Descrição do bloco de dados a ser enviado:

serial [1] (serial = 'S', cupom = 'N')

data inicial [6] (formato: "ddmmaa")

data final [6] (formato: "ddmmaa")

Observações:

- Para o ano, referido acima, deve ser feita a seguinte consideração:

intervalo de "aa": de 00 a 99, significando intervalo do ano 2000 ao 2099

Modelo de arquivo gerado quando pedido serialmente:

************ DATAREGIS S/A *************

** RUA DOM AGUIRRE, 190 SAO PAULO SP ***

** DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BASICO **

C.N.P.J.: 00000000000000000000

I.E.    : 11111111111111111111

C.C.M.  : 22222222222222222222

29/04/03 11:36:38    LJ:0001  COO:000013

LEITURA DA MEMORIA FISCAL

CRO:                                0003

Codificacao do GT: BRILHANTES

DADOS DOS PROPRIETARIOS

PROPRIETARIO 01 22/04/2003 15:32

C.N.P.J.: 00000000000000000000

I.E.    : 11111111111111111111

C.C.M.  : 22222222222222222222

CRO: 001      V.B:              34,00

CRO  Versao   Data     Hora

001  01.05    22/04/03 15:10

002  01.05    22/04/03 15:50

003  01.05    22/04/03 15:56

PERIODO DE 01/01/2000 A 31/12/2099

CZ   Data       Hora     V.Trib  V.Bruta

0001 22/04/2003 15:58              34,00

Nao Fiscal             0,00

Desc  ICMS             0,00

Acr   ICMS             0,00

Canc  ICMS             0,00

Desc ISSQN             0,00

Acr  ISSQN             0,00

Canc ISSQN             0,00

F                      2,00

I                      2,00

N                      2,00

FS                     2,00

IS                     2,00

NS                     2,00

T05,00%                4,00

T10,00%                0,00

T15,00%                2,00

T20,00%                2,00

T25,00%                2,00

T30,00%                0,00

S05,00%                2,00

S10,00%                2,00

S15,00%                2,00

S20,00%                2,00

S25,00%                2,00

S30,00%                2,00

PROPRIETARIO 01                    34,00

Total(periodo)                     34,00

Numero de dias para o final         2199

MARCA:DATAREGIS  ECF-IF:          300-EP

NFAB.: 010373              VERSAO: 01.05

ECF:001 OPR:0000000000 29/04/03 11:36:44

B R  BBBBBBBBBBBBLHBB     GNF: 000000

### ‘i’ - Leitura da Memória Fiscal (LMF) por contador de redução

# Identico comando ‘I’, sendo que agora a leitura é feita por número de redução e não por data.

Descrição do bloco de dados a ser enviado:

serial [1] (sempre ‘N’)

redução inicial [4] (formato = “0000”)

redução final [4] (formato = “0000”)

Modelo de arquivo gerado quando pedido serialmente:

i************ DATAREGIS S/A *************

i** RUA DOM AGUIRRE, 190 SAO PAULO SP ***

i** DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BASICO **

iC.N.P.J.: 00000000000000000000

iI.E.    : 11111111111111111111

iC.C.M.  : 22222222222222222222

i29/04/03 15:15:34    LJ:0001  COO:000016

i       LEITURA DA MEMORIA FISCAL

iCRO:                                0003

iCodificacao do GT: BRILHANTES

i        DADOS DOS PROPRIETARIOS

iPROPRIETARIO 01 22/04/2003 15:32

iC.N.P.J.: 00000000000000000000

iI.E.    : 11111111111111111111

iC.C.M.  : 22222222222222222222

iCRO: 001      V.B:              34,00

iCRO  Versao   Data     Hora

i001  01.05    22/04/03 15:10

i002  01.05    22/04/03 15:50

i003  01.05    22/04/03 15:56

iLISTAGEM DO CONTADOR Z (0000 AO 9999)

iCZ   Data       Hora     V.Trib  V.Bruta

i0001 22/04/2003 15:58              34,00

i    Nao Fiscal             0,00

i    Desc  ICMS             0,00

i    Acr   ICMS             0,00

i    Canc  ICMS             0,00

i    Desc ISSQN             0,00

i    Acr  ISSQN             0,00

i    Canc ISSQN             0,00

i    F                      2,00

i    I                      2,00

i    N                      2,00

i    FS                     2,00

i    IS                     2,00

i    NS                     2,00

i    T05,00%                4,00

i    T10,00%                0,00

i    T15,00%                2,00

i    T20,00%                2,00

i    T25,00%                2,00

i    T30,00%                0,00

i    S05,00%                2,00

i    S10,00%                2,00

i    S15,00%                2,00

i    S20,00%                2,00

i    S25,00%                2,00

i    S30,00%                2,00

i0002 29/04/2003 13:52               0,00

i    Nao Fiscal             0,00

i    Desc  ICMS             0,00

i    Acr   ICMS             0,00

i    Canc  ICMS             0,00

i    Desc ISSQN             0,00

i    Acr  ISSQN             0,00

i    Canc ISSQN             0,00

i    F                      0,00

i    I                      0,00

i    N                      0,00

i    FS                     0,00

i    IS                     0,00

i    NS                     0,00

i    T05,00%                0,00

i    T10,00%                0,00

i    T15,00%                0,00

i    T20,00%                0,00

i    T25,00%                0,00

i    T30,00%                0,00

i    S05,00%                0,00

i    S10,00%                0,00

i    S15,00%                0,00

i    S20,00%                0,00

i    S25,00%                0,00

i    S30,00%                0,00

iPROPRIETARIO 01                    34,00

iTotal(periodo)                     34,00

iNumero de dias para o final         2198

iMARCA:DATAREGIS  ECF-IF:          300-EP

iNFAB.: 010373              VERSAO: 01.05

iECF:001 OPR:0000000000 29/04/03 15:15:43

i B R  BBBBBBBBBBBBLHBB     GNF: 000000

### ‘l’ - Técnico Lê

# Retorna os últimos dados gravados via comandos de acesso exclusivo do técnico lacrador.

Descrição do bloco de dados a ser enviado:

Sem bloco de dados.

Descrição do bloco de dados da resposta:

Data e hora[14] atual no formato: dd/mm/aaVhh:mm	(1)

Nº do caixa[3]

Nº da loja  [4]

Nº do operador[10]

Nº de fabricação[7]

Versão do software básico[5]

Clichê linha 1[40]

Clichê linha 2[40]

Clichê linha 3[40]

Marca e modelo[17]

Data e hora[14] da ultima reducao gravada no formato: dd/mm/aa*hh:mm	(2)

CNPJ[20]

IE[20]

CCM[20]

Exemplo:

l29/04/03 13:29

l001

l0001

l0000000000

l010373

l01.05

l************ DATAREGIS S/A *************

l** RUA DOM AGUIRRE, 190 SAO PAULO SP ***

l** DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BASICO **

lECF-IF     300-EP

l220403 155800

l00000000000000000000

l11111111111111111111

l22222222222222222222

### ‘p’ - Tributos Lê

# Retorna, via serial, os últimos dados gravados via comando comandos de acesso ao técnico lacrador.

Descrição do bloco de dados da resposta:

legenda[5]+acumulado[14]+imposto debitado[14]

.

.

.

legenda[5]+acumulado[14]+imposto debitado[14]

soma dos impostos debitados[14]

Exemplo:

F00000000000000000000000000000000

I00000000000000000000000000000000

N00000000000000000000000000000000

f00000000000000000000000000000000

i00000000000000000000000000000000

n00000000000000000000000000000000

T05000000000000000000000000000000

T10000000000000000000000000000000

T15000000000000000000000000000000

T20000000000000000000000000000000

T25000000000000000000000000000000

T30000000000000000000000000000000

S05000000000000000000000000000000

S10000000000000000000000000000000

S15000000000000000000000000000000

S20000000000000000000000000000000

S25000000000000000000000000000000

S30000000000000000000000000000000

00000000000000

### ‘R’ - Status

# Retorna dados de status interno da Impressora Fiscal. Não realiza impressão.

Descrição do bloco de dados de resposta:

Obs.: Se a impressora estiver imprimindo, ou o buffer da impressora cheio, nos campos de resposta haverá o caractere ‘X’.

### ‘S’ - Mensagem Rodapé

Programa mensagem promocional impressa no fim do cupom, com no máximo 6 linhas.

Descrição do bloco de dados a ser enviado:

imprime [1], linha [40],imprime [1], linha [40],imprime [1], linha [40],imprime [1], linha [40],	imprime [1], linha [40],imprime [1], linha [40]

O campo imprime admite os seguintes caracteres:

‘S’ – Imprime a linha.

‘N’ – Não imprime a linha.

‘E’ – Expande a linha.

# 5. FORMATO DE IMPRESSÃO - RELATÓRIOS

## 5.1. MENSAGENS  IMPRESSAS

Em caso de erro nas variáveis fiscais a impressora imprime as seguinte mensagem:

**** “ECF  IF XXXXXX  INICIALIZANDO”****

onde XXXXXX é o modelo da Impressora Fiscal (300-EP, 375-EP, 950-EP ou DT4000).

Caso ocorra queda de energia, ao ser religada será impressa a mensagem:

"*** FALTA DE ENERGIA ***".

Para que o programa aplicativo possa retornar da falta de energia e continuar o cupom no ponto onde parou, deve usar os comandos: status, para identificar se estava em venda, finalizando ou outro, e subtotal, para verificar se o ultimo item foi realmente registrado.

A Impressora Fiscal garante a execução completa do comando recebido, mesmo se este for interrompido por falta de energia.

Quando acionado o botão de emissão de relatório localizado no canto superior do equipamento ou na traseira deste enquando este estiver sendo ligado resultará na impressão de:

**** “ECF – XXX  EMISSÃO DE RELATÓRIOS”****

“1 – Relatório leitura”

“2 – Relatório MF”

onde XXX é o modelo da Impressora Fiscal (IF 300-EP, IF 375-EP, IF 950-EP ou  IF DT4000).

## 5.2. RELATÓRIOS NÃO COMANDADOS

São executados automaticamente pela impressora, sem comando externo.

### Leitura da Memória de Trabalho

A impressora está configurada para realizar uma Leitura Especial a cada hora (Hora Cheia) e a cada religamento. Se no momento da impressão desta leitura, estiver numa venda, a impressora aguarda até a finalização da mesma, imprimindo esta leitura logo em seguida:

Obs.: A cada leitura impressa segue a impressão do clichê.

(*) indica campo vazio.

## 5.3 RELATÓRIOS EMITIDOS DIRETAMENTE PELO EQUIPAMENTO

Para permitir a emissão de relatórios de leitura (X) e da memória fiscal (MF) na Impressora Fiscal, de modo independente do aplicativo, está disponível um botão no painel frontal (IF 950-EP) ou na parte traseira (IF 300-EP, IF 375-EP e IF DT4000).

Ao ligar a Impressora Fiscal com o botão acionado, será impresso um menu como este:

# XXX -  EMISSÃO DE RELATÓRIOS

1  -  Relatório Leitura

2  -  Relatório MF

onde XXX é o modelo da Impressora Fiscal (IF 300-EP, IF 375-EP, IF 950-EP e IF DT4000).

Após o inicio da impressão, pode-se soltar o botão.

Ao término da impressão do menu, aciona-se uma vez o botão para emissão do relatório de leitura (X), ou duas vezes, para emissão do relatório de leitura da memória fiscal.

O relatório da memória fiscal é emitido no período de 01/01/2000 à 31/12/2099.

Os valores impressos nos relatórios a seguir são para indicar o máximo de dígitos de cada campo.

## 5.4. VENDA

+----------------------------------------+

|************ DATAREGIS S/A *************|

|** RUA DOM AGUIRRE, 190 SÃO PAULO SP ***|

|** DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BASICO **|

|C.N.P.J.: 00000000000000000000          |

|I.E.    : 11111111111111111111          |

|C.C.M.  : 22222222222222222222          |

|                                        |

|DD/MM/AA HH:MM        LJ:0003 COO:000005|

|             CUPOM FISCAL           |

|                                        |

|                                        |

|Código        Descrição do produto   T01| Obs.: 1

|999,999 X1.234.567,89 gt1.234.567.890,12+| Obs.: 2

|                                        |

|Código        Descrição do produto   T01| Obs.: 3

|999,999 X1.234.567,89 gt1.234.567.890,12+|

|.. Desconto 12.34%    1.234.567.890,12- |

|                                        |

|.. Cancelamento de item                 | Obs.: 4

|Código        Descrição do produto   T01|

|999,999 X1.234.567,89 1.234.567.890,12-  |

|                                         |

|.. Total            123.456.789.012,34 |

|.. Finalizadora     123.456.789.012,34   |

|.. Valor Recebido   123.456.789.012,34   |

|.. Troco            123.456.789.012,34 |

|                                         |

| T01 = 18,00%  T02 = 12,00%  T03 = 05,00%| Obs.: 5

| T04 = 17,00%                            |

|                                         |

|          ÁREA PARA COMENTÁRIOS          | Obs.: 6

|          ÁREA PARA COMENTÁRIOS          |

|          ÁREA PARA COMENTÁRIOS          |

|          ÁREA PARA COMENTÁRIOS          |

|          ÁREA PARA COMENTÁRIOS          |

|          ÁREA PARA COMENTÁRIOS          |

|                                         |

| MARCA:DATAREGIS MODELO:   ECF IF XXX    |

| NFAB.: 1234567           VERSÃO: XX.05  |

| NSEQ.: 001              DD/MM/AA  HH:MM | Obs.: 7

|                                         |

|BR gt_codificado      CGCNF: XXXXXX      |

|                                         |

+-----------------------------------------+

Obs.:	1 - venda normal, ou de T18 é o indicador do índice do tributo.

2 - gt símbolo indicativo de acumulo no GT .

3 - venda com desconto

4 - cancelamento de item

5 - lista dos índices com os respectivos tributos.

6 – área para impressão de até 06 linhas de comentário.

7 – identificação do equipamento.

### 5.4.1. Venda - Totalização Em Zero

+-----------------------------------------+

|clichê                                   |

|                                         |

|DD/MM/AA HH:MM OP000002 L0003 COO:000010 |

|             CUPOM FISCAL            |

|                                         |

|                                         |

|Código        Descrição do produto   T01 |

|999,999 X1.234.567,89  gt1.234.567.890,12+|

|                                         |

| Cancelamento de item                    |

|      anterior                       T01 |

|                                         |

| TOTAL                             0,00|

| CUPOM FISCAL CANCELADO                  |

| T01 = 18,00% T02 = 12,00%  T03 = 05,00% |

|                                         |

|                                         |

| MARCA:DATAREGIS MODELO:   ECF IF XXX    |

| NFAB.: 1234567           VERSÃO: XX.05  |

| NSEQ.: 001              DD/MM/AA  HH:MM |

|                                         |

| BR gt_codificado      CGCNF: XXXXXX     |

|                                         |

+-----------------------------------------+

### 5.4.2. Comprovante Vinculado

+-----------------------------------------+

|clichê                                   |

|                                         |

|          COMPROVANTE NÃO FISCAL         |

|          NÃO E DOCUMENTO FISCAL         |

|DD/MM/AA HH:MM OP000002 L0003 COO:000010 |

|COMPROVANTE VINCULADO AO  COO:000009     |

|VAL.TOT.DOC.ANT.:      123.456.789.123,45|

|VALOR DA OPERAÇÃO:     123.456.789.123,45|

|             TRANSAÇÃO TEF               |

|               BANCO XYX                 |

|CARTÃO N:000000000000000000000           |

|VALOR:                           R$000,00|

|DATA:DD/MM/AA    HORA:HH:MM    NSU:000000|

|NUM.AUTORIZAÇÃO:                   000000|

|ESTABELECIMENTO:000000000                |

|                                         |

| MARCA:DATAREGIS MODELO:   ECF IF XXX    |

| NFAB.: 1234567           VERSÃO: XX.05  |

| NSEQ.: 001              DD/MM/AA  HH:MM |

| CGCNF: 000005                           |

|                                         |

+-----------------------------------------+

### 5.4.3. Cancelamento De Cupom

+-----------------------------------------+

|clichê                                   |

|                                         |

|DD/MM/AA HH:MM OP000003 L0001 COO:000010 |

|        CUPOM FISCAL CANCELAMENTO        |

|                                         |

| Número do cupom                  000000 |

| Valor do cupom       123.456.789.012,34 |

|                                         |

| MARCA:DATAREGIS MODELO:   ECF IF XXX    |

| NFAB.: 1234567           VERSÃO: XX.05  |

| NSEQ.: 001              DD/MM/AA  HH:MM |

|                                         |

| BR gt_codificado      CGCNF: XXXXXX     |

+-----------------------------------------+

## 5.5. LEITURA X

+-----------------------------------------+

|                                         |

|clichê                                   |

|                                         |

| DD/MM/AA HH:MM OP000002 L0006*COO:000010|

|                 LEITURA X            | Obs.: 1

|                                         |

|C.N.P.J: 12345678901234567890            |

|I.E.  :  12345678901234567890            |

|Contador de Reinicio de Operacao     1234|

|Contador de redução Z              123456|

|Contador de leitura X              123456|

|Contador de CF cancelados          123456|

|Contador de geral de CNF *         123456|

|Contador de CNFV                   123456|

|GT Inicial          12.345.678.901.234,56|

|GT Final            12.345.678.901.234,56|

|Venda Bruta *          123.456.789.012,34|

|Cancelamentos *        123.456.789.012,34|

|Acrescimos *           123.456.789.012,34

|Descontos *            123.456.789.012,34|

|Venda Líquida          123.456.789.012,34|

|                                         |

|      TOTALIZADORES PARCIAIS FISCAIS     |

|T01 18,00%*            123.456.789.012,34|

|Imposto Debitado       123.456.789.012,34|

|                                         |

|T02 07,00%*            123.456.789.012,34|

|Imposto Debitado       123.456.789.012,34|

|                                         |

|T03 12,00%*            123.456.789.012,34|

|Imposto Debitado       123.456.789.012,34|

|                                         |

|T04 25,00%*            123.456.789.012,34|

|Imposto Debitado       123.456.789.012,34|

|                                         |

| I *                   123.456.789.012,34|

| F *                   123.456.789.012,34|

| N *                   123.456.789.012,34|

|                                         |

|S01 05,00%*            123.456.789.012,34|

|Imposto Debitado       123.456.789.012,34|

|                                         |

|Total Imposto          123.456.789.012,34|

|                                         |

| TOTALIZADORES E CONTADORES NÃO FISCAIS  |

|Contador de CNFNV                  123456|

|DV0 – ENERGIA          123.456.789.012,34|

|CODV0                              123456|

|                                         |

|DV1 – AGUA             123.456.789.012,34|

|CODV1                              123456|

|                                         |

|DV2 – TELEFONE         123.456.789.012,34|

|CODV2                              123456|

|                                         |

|               FINALIZADORAS             |

|DINHEIRO                             0,00|

|CHEQUE                               0,00|

|CARTÃO DE CRED                       0,00|

|                                         |

|      LISTA DE DOCUMENTOS NÃO FISCAIS    |

|TRANSAÇÃO TEF                            |

|COMPROVANTE COOPERATIVA                  |

|COMPRA CREDIARIO                         |

|                                         |

|Tempo Ligado:                       HH:MM|

|Tempo Emitindo CF:                  HH:MM|

|                                         |

|Número de dias para o final          2222|

|                                         |

| MARCA:DATAREGIS MODELO:   ECF IF XXX    |

| NFAB.: 1234567           VERSÃO: XX.05  |

| NSEQ.: 001              DD/MM/AA  HH:MM |

|                                         |

| BR gt_codificado      CGCNF: XXXXXX     |

+-----------------------------------------+

# Obs.:	1 - ou REDUÇÃO

### 5.5.1. Relatório Gerencial

+----------------------------------------+

|************ DATAREGIS S/A *************|

|** RUA DOM AGUIRRE, 190 SAO PAULO SP ***|

|** DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BASICO **|

|C.N.P.J.: 00000000000000000000          |

|I.E.    : 11111111111111111111          |

|C.C.M.  : 22222222222222222222          |

|29/04/03 16:46:08    LJ:0001  COO:000016|

|       RELATORIO GERENCIAL              |

|RELATORIO GERENCIAL..................AAA|

|GRG=000001                      CER=0001|

|         NÃO E DOCUMENTO FISCAL         |

|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|OBS.0

|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|

|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|

|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|

|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|

|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|

|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|

|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|

|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|

|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|

|         NÃO E DOCUMENTO FISCAL         |

|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|

|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|

|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|

|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|

|MARCA:DATAREGIS  ECF-IF:          300-EP|

|NFAB.: 010373              VERSAO: 01.05|

|ECF:001 OPR:0000000000 29/04/03 16:46:17|

|                           GNF: 000002  |

+----------------------------------------+

OBS.0: TEXTO LIVRE DO RELATORIO

## 5.6. LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL POR DATA

+----------------------------------------+

|************ DATAREGIS S/A *************|

|** RUA DOM AGUIRRE, 190 SAO PAULO SP ***|

|** DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BASICO **|

|C.N.P.J.: 00000000000000000000          |

|I.E.    : 11111111111111111111          |

|C.C.M.  : 22222222222222222222          |

|29/04/03 16:46:08    LJ:0001  COO:000016|

|       LEITURA DA MEMORIA FISCAL        |

|CRO:                                0003|

|Codificacao do GT: BRILHANTES           |

|        DADOS DOS PROPRIETARIOS         |

|PROPRIETARIO 01 22/04/2003 15:32        |

|C.N.P.J.: 00000000000000000000          |

|I.E.    : 11111111111111111111          |

|C.C.M.  : 22222222222222222222          |

|CRO: 001      V.B:              34,00   |

|CRO  Versao   Data     Hora             |

|001  01.05    22/04/03 15:10            |

|002  01.05    22/04/03 15:50            |

|003  01.05    22/04/03 15:56            |

|PERIODO DE 01/01/2000 A 31/12/2099      |

|CZ   Data       Hora     V.Trib  V.Bruta|

|0001 22/04/2003 15:58              34,00|

|    Nao Fiscal             0,00         |

|    Desc  ICMS             0,00         |

|    Acr   ICMS             0,00         |

|    Canc  ICMS             0,00         |

|    Desc ISSQN             0,00         |

|    Acr  ISSQN             0,00         |

|    Canc ISSQN             0,00         |

|    F                      2,00         |

|    I                      2,00         |

|    N                      2,00         |

|    FS                     2,00         |

|    IS                     2,00         |

|    NS                     2,00         |

|    T05,00%                4,00         |

|    T10,00%                0,00         |

|    T15,00%                2,00         |

|    T20,00%                2,00         |

|    T25,00%                2,00         |

|    T30,00%                0,00         |

|    S05,00%                2,00         |

|    S10,00%                2,00         |

|    S15,00%                2,00         |

|    S20,00%                2,00         |

|    S25,00%                2,00         |

|    S30,00%                2,00         |

|0002 29/04/2003 13:52               0,00|

|    Nao Fiscal             0,00         |

|    Desc  ICMS             0,00         |

|    Acr   ICMS             0,00         |

|    Canc  ICMS             0,00         |

|    Desc ISSQN             0,00         |

|    Acr  ISSQN             0,00         |

|    Canc ISSQN             0,00         |

|    F                      0,00         |

|    I                      0,00         |

|    N                      0,00         |

|    FS                     0,00         |

|    IS                     0,00         |

|    NS                     0,00         |

|    T05,00%                0,00         |

|    T10,00%                0,00         |

|    T15,00%                0,00         |

|    T20,00%                0,00         |

|    T25,00%                0,00         |

|    T30,00%                0,00         |

|    S05,00%                0,00         |

|    S10,00%                0,00         |

|    S15,00%                0,00         |

|    S20,00%                0,00         |

|    S25,00%                0,00         |

|    S30,00%                0,00         |

|PROPRIETARIO 01                    34,00|

|Total(periodo)                     34,00|

|Numero de dias para o final         2198|

|                                        |

|MARCA:DATAREGIS  ECF-IF:          300-EP|

|NFAB.: 010373              VERSAO: 01.05|

|ECF:001 OPR:0000000000 29/04/03 16:46:17|

| B R  BBBBBBBBBBBBLHBB     GNF: 000000  |

+----------------------------------------+

### 5.6.1. Leitura Da Memória Fiscal Por Contador De Redução

+----------------------------------------+

|************ DATAREGIS S/A *************|

|** RUA DOM AGUIRRE, 190 SAO PAULO SP ***|

|** DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BASICO **|

|C.N.P.J.: 00000000000000000000          |

|I.E.    : 11111111111111111111          |

|C.C.M.  : 22222222222222222222          |

|29/04/03 18:03:19    LJ:0001  COO:000021|

|       LEITURA DA MEMORIA FISCAL        |

|CRO:                                0003|

|Codificacao do GT: BRILHANTES           |

|        DADOS DOS PROPRIETARIOS         |

|PROPRIETARIO 01 22/04/2003 15:32        |

|C.N.P.J.: 00000000000000000000          |

|I.E.    : 11111111111111111111          |

|C.C.M.  : 22222222222222222222          |

|CRO: 001      V.B:              34,00   |

|CRO  Versao   Data     Hora             |

|001  01.05    22/04/03 15:10            |

|002  01.05    22/04/03 15:50            |

|003  01.05    22/04/03 15:56            |

|LISTAGEM DO CONTADOR Z (0000 AO 9999)   |

|CZ   Data       Hora     V.Trib  V.Bruta|

|0001 22/04/2003 15:58              34,00|

|    Nao Fiscal             0,00         |

|    Desc  ICMS             0,00         |

|    Acr   ICMS             0,00         |

|    Canc  ICMS             0,00         |

|    Desc ISSQN             0,00         |

|    Acr  ISSQN             0,00         |

|    Canc ISSQN             0,00         |

|    F                      2,00         |

|    I                      2,00         |

|    N                      2,00         |

|    FS                     2,00         |

|    IS                     2,00         |

|    NS                     2,00         |

|    T05,00%                4,00         |

|    T10,00%                0,00         |

|    T15,00%                2,00         |

|    T20,00%                2,00         |

|    T25,00%                2,00         |

|    T30,00%                0,00         |

|    S05,00%                2,00         |

|    S10,00%                2,00         |

|    S15,00%                2,00         |

|    S20,00%                2,00         |

|    S25,00%                2,00         |

|    S30,00%                2,00         |

|0002 29/04/2003 13:52               0,00|

|    Nao Fiscal             0,00         |

|    Desc  ICMS             0,00         |

|    Acr   ICMS             0,00         |

|    Canc  ICMS             0,00         |

|    Desc ISSQN             0,00         |

|    Acr  ISSQN             0,00         |

|    Canc ISSQN             0,00         |

|    F                      0,00         |

|    I                      0,00         |

|    N                      0,00         |

|    FS                     0,00         |

|    IS                     0,00         |

|    NS                     0,00         |

|    T05,00%                0,00         |

|    T10,00%                0,00         |

|    T15,00%                0,00         |

|    T20,00%                0,00         |

|    T25,00%                0,00         |

|    T30,00%                0,00         |

|    S05,00%                0,00         |

|    S10,00%                0,00         |

|    S15,00%                0,00         |

|    S20,00%                0,00         |

|    S25,00%                0,00         |

|    S30,00%                0,00         |

|PROPRIETARIO 01                    34,00|

|Total(periodo)                     34,00|

|Numero de dias para o final         2198|

|                                        |

|MARCA:DATAREGIS  ECF-IF:          300-EP|

|NFAB.: 010373              VERSAO: 01.05|

|ECF:001 OPR:0000000000 29/04/03 18:03:28|

| B R  BBBBBBBBBBBBNRRB     GNF: 000002  |

+----------------------------------------+

## 5.7. ENDOSSO

|------------------------------------------|

| Descrição 1 do endosso      60 caracteres|

| Descrição 2 do endosso      60 caracteres|

|------------------------------------------|

## 5.8. INTERVENÇÃO TÉCNICA

+-----------------------------------------+

|                                         |

|clichê                                   |

|                                         |

| DD/MM/AA HH:MM OP000002 L0003 COO:000010|

|     RELATÓRIO TÉCNICO - NÃO FISCAL      |

|                                         |

|            DADOS TECNICOS               |

|                                         |

|Versão: XX.05                            |

|Número de Fabricação: 1234567            |

|Clichê:                                  | Obs.: 1

|                                         |

|C.N.P.J.: 12345678901234567890           |

|I.E.  :   12345678901234567890           |

|Número do caixa: 002                     |

|Número da loja: 0003                     |

|CMC7 – S                                 |

|Codificacao do GT:BRILHANTES             |

|                                         |

|          LISTA DE TRIBUTOS              |

|                                         |

|T1800                                    |

|T1200                                    |

|T0500                                    |

|T1700                                    |

|I                                        |

|F                                        |

|N                                        |

|T1800                                    |

|T1200                                    |

|T0500                                    |

|T1700                                    |

|I                                        |

|F                                        |

|N                                        |

|T2000                                    |

|                                         |

| MARCA:DATAREGIS MODELO:   ECF IF XXX    |

| NFAB.: 1234567           VERSÃO: XX.05  |

| NSEQ.: 001              DD/MM/AA  HH:MM |

|                                         |

+-----------------------------------------+

# Obs.:	1 - 3 linhas do clichê

Observar que em todos os exemplos de cupom os dados são fictícios onde os cálculos não são realizados.

## 5.9. PROGRAMAÇÃO DA HORA

+-----------------------------------------+

|clichê                                   |

|                                         |

|DD/MM/AA HH:MM OP0000002 L0003 COO:000010|

|      ALTERAÇÃO DA HORA – NÃO FISCAL     |

|                                         |

| Nova hora :  HH:MM                      |

|                                         |

+-----------------------------------------+

# 6. COMANDOS EXCLUSIVOS DO TÉCNICO / LACRADOR.

## 6.1. ENTRANDO NO MODO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA.

Os comandos técnicos mostrados a seguir somente serão aceitos pelo ECF, se ele estiver em modo de intervenção técnica, caso contrário serão ignorados.

Para estar no modo de intervenção técnica, é necessário romper o lacre do ECF, o que implica num posterior preenchimento do ATESTADO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA.

Para entrar no modo de intervenção técnica, execute os passos a seguir:

desligue o ECF.

Retire o parafuso de lacração e abra o ECF.

Localize e abra o jumper de intervenção técnica identificado como JP1 (IF-300EP, IF-375EP, IF-950EP e IF-DT4000).

Ligue o ECF e ele estará pronto para aceitar comandos de intervenção técnica.

## 6.2. COMANDOS.

Somente podem ser usados por técnicos credenciados pela DATAREGIS, ou seus Revendedores.

### ‘Y’ - Técnico Grava

Executado quando da alteração de algum dado fiscal, ou dado de programação a nível técnico.

Este comando é composto por subcomandos, que devem ser usados para alterar cada uma das variáveis internas.

## 6.2.1. Subcomandos Do Técnico:

Descrição do bloco de dados a ser enviado:

subcomando[1],  dados do subcomando[n]

## 6.2.1.1.	'A' - número do caixa [3].

## 6.2.1.2.	'B' - número da loja [4].

## 6.2.1.3.	'D' - linhas superiores do clichê [3x40].

## 6.2.1.4.	'E' - CNPJ [20], IE [20] e CCM [20].

Observações:

- Só se permite alterar CNPJ/IE/CCM se ainda não se realizou uma redução Z neste dia.

- O CCM só pode ter números e os caracteres ‘.’, ‘-‘ e ‘/’.

- No caso de não haver CCM, o campo deve ser preenchido por espaços.

- Quando há inclusão de novo CNPJ, IE, CCM, o GT volta a zero, porém sem perder o histórico dos proprietários anteriores.

- Quando há inclusão de novo CNPJ, IE, CCM, o COO volta a zero.

## 'J' – Programação da data e hora

data[6] (formato: ddmmaa)+hora[4] (formato: hh:mm)

## 6.2.1.6.	'L' - Permite (‘S’) ou Não (‘N’) desconto em subtotal em Cupons Fiscais com vendas em ICMS e ISSQN.

## 6.2.1.7.	'M' - Com (‘S’) ou Sem (‘N’) CMC7.

## 6.2.1.8.	'O' - Fim da intervencao técnica.

Obrigatorio o envio a cada intervencao técnica realizada.

Sempre deve ser o último comando técnico a ser enviado numa intervenção.

## 'V' - Ajuste de memória após troca de versão.

## 6.2.2.	Comandos simples aceitos no modo de intervenção técnica

## 6.2.2.1.	‘t’ -  Cadastro de Finalizadoras

Permite cadastrar  o tipo de finalizadora ou forma de pagamento a ser usada pelo equipamento.

Admite-se um máximo de 20 formas de pagamento diferentes, sendo enviadas no maximo 10 de cada vez.

Em modo de intervenção técnica, limpa previamente o cadastro e grava a nova programacao.

Em modo fiscal acrescenta às existentes, sempre respeitando o máximo de 10 finalizadoras por linha de comando e 20 no total.

Descrição do bloco de dados a ser enviado:

Quantidade[2]+tipo[1]+descrição[14]+nº de vias[2]

O campo tipo pode ser N ou T, significando finalizadora do tipo Normal ou TEF respectivamente.

Para o tipo Normal, o nº de vias é irrelevante.

Para o tipo TEF, o nº de vias especifica quantas vias devem ser emitidas a cada transacao TEF.

Exemplo:

t03NDINHEIRO      00NCHEQUE        00TCARTAO-AAA    02

t01NCARTAO-III    02

## 6.2.2.2.	‘e’ - Comprovantes Vinculados

Comando que permite cadastrar os tipos de comprovantes vinculados a cupom fiscal (comprovantes de TEF, cooperativas, etc).

Podem ser cadastrados um máximo de 20 comprovantes, sendo um máximo de 10 de cada vez.

Em modo de intervenção, o recebimento do comando sobreescreve a programação existente.

Em modo fiscal, o recebimento do comando adiciona comprovantes à programação já existente, sempre respeitando um máximo de 10 por linha de comando e um máximo de 20 no total.

O nome programado será impresso no início do comprovante vinculado a cupom fiscal (ver comando ‘J’).

Observe que o comado deve indicar o índice de qual finalizadora o comprovante esta associado.

Descrição do bloco de dados a ser enviado:

Quantidade de comprovantes [2]+Descrição [20]+Finalizadora associada [2]

Exemplo:

e03RECEBIMENTO-AAA     00RECEBIMENTO-BBB     01RECEBIMENTO-CCC     02

e02RECEBIMENTO-KKK     10RECEBIMENTO-LLL     11

### 6.2.2.3.	‘Z’ - Tributos Grava

Executado quando da alteração da estrutura de tributos. Este comando permite o cadastro inicial da lista de tributos em modo de intervenção técnica. Com o jumper fechado (modo normal) permite a adição de novos tributos a lista inicial cadastrada em modo técnico.

Podem ser cadastradas, no máximo, 18 situações tributárias. As situações F, I e N são obrigatórias, T corresponde a tributadas e S corresponde a ISSQN.

Descrição do bloco de dados a ser enviado:

quantidade de tributos [2]

símbolo e porcentagem do tributo [5] (ex.: "T1800" = T 18,00%)

Exemplo:

Z18F0000I0000N0000f0000i0000n0000T0500T1000T1500T2000T2500T3000S0500S1000S1500S2000S2500S3000

## 6.2.2.4.	‘s’ – Cadastro das unidades de medida.

Permite cadastrar as unidades de medida.

Em modo intervenção, o recebimento desse comando sobreescreve a programação atual.

Em modo fiscal, o recebimento desse comando adiciona unidades de medida à programação atual.

Podem ser cadastrados um máximo de 10 de cada vez, sempre respeitando o limite máximo de 20 no total.

Descrição do bloco de dados a ser enviado:

Quantidade de unidades[2]+Descrição [2]

Exemplo:

s10unununununununununun

s10unununununununununun

## 6.2.2.5.	‘n’ – Cadastro dos documentos não fiscais não vinculados.

Permite cadastrar os documentos não fiscais não vinculados.

Em modo intervenção, o recebimento desse comando sobreescreve a programação atual.

Em modo fiscal, o recebimento desse comando adiciona documentos à programação atual.

Podem ser cadastrados no máximo 10 documentos.

Descrição do bloco de dados a ser enviado:

Quantidade de documentos[2]+Descrição [12]

Exemplo:

n05DIVERSOS..AADIVERSOS..BBDIVERSOS..CCDIVERSOS..DDDIVERSOS..EE

## 6.2.2.6.	‘r’ – Cadastro dos relatórios gerenciais.

Permite cadastrar os relatórios gerenciais.

Em modo intervenção, o recebimento desse comando sobreescreve a programação atual.

Em modo fiscal, o recebimento desse comando adiciona relatórios à programação atual.

Podem ser cadastrados no máximo 2 relatorios por linha de comando, sendo que o total acumula até 16 tipos diferentes de relatório.

Descrição do bloco de dados a ser enviado:

Quantidade de relatórios[2]+Descrição [40]

Exemplo:

r02RELATORIO GERENCIAL..................AAARELATORIO GERENCIAL..................BBB

r02RELATORIO GERENCIAL..................CCCRELATORIO GERENCIAL..................DDD

r02RELATORIO GERENCIAL..................EEERELATORIO GERENCIAL..................FFF

r02RELATORIO GERENCIAL..................GGARELATORIO GERENCIAL..................HHH

r02RELATORIO GERENCIAL..................IIIRELATORIO GERENCIAL..................JJJ

r02RELATORIO GERENCIAL..................KKKRELATORIO GERENCIAL..................LLL

r02RELATORIO GERENCIAL..................MMMRELATORIO GERENCIAL..................NNN

r02RELATORIO GERENCIAL..................OOORELATORIO GERENCIAL..................PPP

## 6.3. CONFIGURAÇÃO DO CABO, CONECTOR DA GAVETA E JUMPERS

Configuração do cabo serial:

| MICRO | Impressora Fiscal |
| --- | --- |
| conector fêmea | conector macho |
|  | DB9 | DB25 |  |  | DB9 |
| RX | 2 | 3 | (———— | RX | 2 |
| TX | 3 | 2 | ————( | TX | 3 |
| DTR | 4 | 20 | ————( | DTR | 4 |
| DSR | 6 | 6 | (———— | DSR | 6 |
| GND | 5 | 7 | (————( | GND | 5 |

Conector para controle de gaveta:		tipo "modular jack" 6 vias RJ-11

aciona solenóide para abertura (24V 1A máximo)

permite conexão de sensor de gaveta aberta

| PINO | NOME | SENTIDO |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND chassi |  |
| 2 | sinal para abertura | Saída |
| 3 | estado da gaveta | Entrada |
| 4 | +24V |  |
| 5 | NC |  |
| 6 | GND sinal |  |

Jumpers:

|  | Pos. 1 - 2 | Pos. 2 - 3 |
| --- | --- | --- |
| JP1 | Técnico | ----------------- |
| JP3 | Reset/Emulador | ----------------- |
| BOTÃO | Relatório | ----------------- |

# 7. COMENTÁRIOS

No início de cada operação é feito um teste para verificar o funcionamento da Memória Fiscal, impedindo a operação caso não esteja OK.

O registro de uma venda consiste nas seguintes informações impressas no cupom fiscal e fita detalhe:

1ª linha: código e descrição da mercadoria e indicador da sua situação tributaria.

2ª linha: quantidade ou peso, sinal de multiplicação, preço unitário e total entre os símbolos ‘GT’ e ‘+’.

3ª linha: opcionalmente, indica o desconto concedido em % e o valor, seguido do símbolo '-'.

O símbolo que indica o acumulo no GT é colocado a esquerda do valor que está sendo acumulado no GT e  à direita o sinal de adição (+).

O sinal de adição (+) ou subtração (-) à direita do valor, no cupom, indica se este está sendo somado ou subtraído do valor total do cupom.

Dois pontos em seguida, no início da linha, destacam operações especiais.

O cancelamento de um item é indicado pela mensagem "Cancelamento de item", seguido do item cancelado, com os sinais, de adição ou subtração, invertidos em relação a venda de item.

A venda sujeita a ISSQN não incrementa a venda líquida, somente sendo acumulado no Grande Total (GT) e no acumulador de venda bruta, sendo os acumuladores específicos constantes na lista de totalizadores sob o símbolo Snn (onde nn é o indicador de ordem).

Desconto por item é indicado pela mensagem "Desconto", seguido da porcentagem e valor.

Acréscimo por item é indicado pela mensagem "Acréscimo", seguido da porcentagem e valor.

No caso de finalização com o total igual a zero, o cupom é considerado como cancelado, o que é indicado pela mensagem "CUPOM FISCAL CANCELADO".

O símbolo de acúmulo no GT consiste das letras G e T montadas, graficamente, com o G sobre o T em um mesmo caracter.

O símbolo BR é impresso no final do cupom junto com o valor do GT criptografado.

# 8. LEITURA DA MF PARA ARQUIVO

Para esta tarefa deve-se usar o arquivo batch MFAN.BAT o qual gerara um arquivo chamado ARQF, estes arquivos se encontram no sub-diretório IMPFIS do disco DEMO fornecido pela DATAREGIS.

# EXEMPLO DO USO DE MFA:

Executar o programa batch localizado no sub-diretório IMPIFIS:

# A:\

# A:>CD\IMPFIS

A:\IMPFIS>MFAN

Serão observadas as seguintes mensagens:

# A:\IMPFIS>rem apagando arquivos

A:\IMPFIS>del arqtec.*

A:\IMPFIS>del arqd.*

A:\IMPFIS>del arqf.*

A:\IMPFIS>

A:\IMPFIS>rem enviando comandos

A:\IMPFIS>sendif le_tec>arqtec

A:\IMPFIS>sendif nfs>arqb

A:\IMPFIS>

A:\IMPFIS>rem convertendo

A:\IMPFIS>convertarqtec arqb>arqf

# Observar que após isto existirá no disco A o arquivo arqf com os dados da MF.

Para alterar o período de leitura da MF deve-se alterar os dados no arquivo MFS como no exemplo abaixo:

*LEITURA MF

| IS010180 | 010179 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

# Obs.: 1- data inicial

2- data final

3- alterar com qualquer editor

4- formato 01     01     80

# DD MM  AA

| Onde: | DD | - | dia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MM | - | mês |
|  | AA | - | ano |

Observar que MFAN.BAT se comunica com a COM1, já a MFA2N.BAT se comunica com a COM2.

# APENDICE A - PROGRAMAS DE APOIO

### SENDIF.EXE

O programa SENDIF.EXE permite o envio de comandos para a impressora fiscal Impressora Fiscal, no modo de linha de comando, da seguinte forma:

- edita-se um arquivo texto, colocando o comando e os dados para a impressora fiscal, em uma mesma linha. Este arquivo deve ser criado com o tipo "somente texto" ou "não documento".

- roda-se o programa SENDIF, passando na linha de comando o nome deste arquivo.

- o programa SENDIF lê o arquivo, monta a mensagem com os dados de cada linha do arquivo e envia pela serial.

Caso um comando tenha resposta, deve-se colocar o caracter '>' na linha do arquivo logo após o comando, indicando ao programa para esperar uma resposta.

A última resposta recebida será gravada em um arquivo com nome RESPIF.

Linhas em branco ou que iniciem pelo caracter '*', no arquivo, serão desconsideradas.

# EXEMPLO:

# Nome do arquivo texto: RELX

* pedido de relatório X

# GNS

Linha de comando:

sendif relx

Obs.: SENDIF utiliza a COM1 do microcomputador para se comunicar com a impressora fiscal.

### FONTES SENDIF

No disquete enviado ao desenvolvedor quando requisitado ao SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente), há os seguintes sub-diretórios:

- IMPFIS

- SERIAL

- SENDIF

No sub-diretório IMPFIS estão os comandos que podem ser usados pela impressora fiscal, sendo que os mesmos são executados utilizando-se o programa SENDIF (COM1) ou SENDIF2 (COM2).

No sub-diretório SERIAL são enviados dois programas para teste da SERIAL, a ser usado em sua máquina, (TESTE e SERIAL15).

Por último, no sub-diretório SENDIF, encontram-se os fontes do SENDIF (em C), para que os desenvolvedores o utilizem livremente em seus aplicativos. Qualquer nova interface sempre será inserida neste sub-diretório. Em caso de dúvida consulte o SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente).

### SERIAL.SYS

# CARACTERÍSTICAS:

- via interrupção

- buffer de transmissão de 1024 caracteres

- buffer de recepção de 1024 caracteres

- acesso simples, via arquivo texto (em qualquer linguagem)

- não trata dsr/dtr, nem rts/cts (mas libera o tratamento para o usuário)

- nome do device de acesso a serial = SER1, SER2, SER3 ou SER4

dependendo da com escolhida

- nome do device para controle dos sinais da serial = CTR1, CTR2, CTR3 ou CTR4

# LINHA DE COMANDO NO CONFIG.SYS:

device=serial.sys [com [baud_rate]] ou devicehigh=serial.sys [com [baud_rate]]

# PARÂMETROS:

com           = Número da serial (1, 2, 3 ou 4) 		default = 1

baud_rate     = velocidade de comunicação		default = 9600

# MÉTODO DE ACESSO:

Para inicializar:

- abrir um arquivo texto com o nome “CTRn” com n = número da com

- colocar os sinais da serial de acordo com o necessário para transmitir/receber

- abrir um arquivo texto com o nome “SERn” com n = número da com

- o que for escrito no arquivo será transmitido pela serial

- o que for recebido pela serial será devolvido na leitura do arquivo

PROGRAMAÇÃO VIA CTRn:

Ao escrever:

- D - liga dtr / d – desliga dtr

- C - coloca o valor do cts no buffer de leitura (‘0’ ou ‘1’)

- c – coloca o valor do dsr no buffer de leitura (‘0’ ou ‘1’)

- R - liga rts / r - desliga rts

# APENDICE B – TABELA ASCII

| Dec | Hex | Chr | Dec | Hex | Chr | Dec | Hex | Chr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 032 | 20H | Sp | 064 | 40H | @ | 096 | 60H | ` |
| 033 | 21H | ! | 065 | 41H | A | 097 | 61H | a |
| 034 | 22H | “ | 066 | 42H | B | 098 | 62H | b |
| 035 | 23H | # | 067 | 43H | C | 099 | 63H | c |
| 036 | 24H | $ | 068 | 44H | D | 100 | 64H | d |
| 037 | 25H | % | 069 | 45H | E | 101 | 65H | e |
| 038 | 26H | & | 070 | 46H | F | 102 | 66H | f |
| 039 | 27H | ‘ | 071 | 47H | G | 103 | 67H | g |
| 040 | 28H | ( | 072 | 48H | H | 104 | 68H | h |
| 041 | 29H | ) | 073 | 49H | I | 105 | 69H | i |
| 042 | 2AH | * | 074 | 4AH | J | 106 | 6AH | j |
| 043 | 2BH | + | 075 | 4BH | K | 107 | 6BH | k |
| 044 | 2CH | , | 076 | 4CH | L | 108 | 6CH | l |
| 045 | 2DH | - | 077 | 4DH | M | 109 | 6DH | m |
| 046 | 2EH | . | 078 | 4EH | N | 110 | 6EH | n |
| 047 | 2FH | / | 079 | 4FH | O | 111 | 6FH | o |
| 048 | 30H | 0 | 080 | 50H | P | 112 | 70H | p |
| 049 | 31H | 1 | 081 | 51H | Q | 113 | 71H | q |
| 050 | 32H | 2 | 082 | 52H | R | 114 | 72H | r |
| 051 | 33H | 3 | 083 | 53H | S | 115 | 73H | s |
| 052 | 34H | 4 | 084 | 54H | T | 116 | 74H | t |
| 053 | 35H | 5 | 085 | 55H | U | 117 | 75H | u |
| 054 | 36H | 6 | 086 | 56H | V | 118 | 76H | v |
| 055 | 37H | 7 | 087 | 57H | W | 119 | 77H | w |
| 056 | 38H | 8 | 088 | 58H | X | 120 | 78H | x |
| 057 | 39H | 9 | 089 | 59H | Y | 121 | 79H | y |
| 058 | 3AH | : | 090 | 5AH | Z | 122 | 7AH | z |
| 059 | 3BH | ; | 091 | 5BH | [ | 123 | 7BH | { |
| 060 | 3CH | < | 092 | 5CH | \ | 124 | 7CH | ¦ |
| 061 | 3DH | = | 093 | 5DH | ] | 125 | 7DH | } |
| 062 | 3EH | > | 094 | 5EH | ^ | 126 | 7EH | ~ |
| 063 | 3FH | ? | 095 | 5FH | _ | 127 | 7FH |  |

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL PODERÃO SER ALTERADAS SEM PRÉVIO AVISO.

Caso existam dúvidas ou observações sobre este manual, favor entrar em contato com:

DATAREGIS S/A - SAC (Serviço Atendimento ao Cliente)

Assunto: Impressora Fiscal

Tel.: (011) 5682-6644

Fax: (011) 5682-6633

site: http://www.dataregis.com.br

e-mail: sac@dataregis.com.br

# Certificado de Garantia – DATAREGIS

# Produto:________________________________________ Número série: ________________________

# Nota Fiscal Número:______________________________Data de Emissão: ______/_______/_______

# Usuário: _____________________________________________________________________________

Este produto DATAREGIS terá garantia de 180 dias a partir da data de emissão da nota fiscal supra citada, contra quaisquer defeitos de fabricação.

Haverá perda de garantia nos seguintes casos:

- Abrir a Impressora Fiscal sem a autorização do Revendedor  DATAREGIS;

- Ligação em rede elétrica com voltagem inadequada, picos elevados de tensão. Falta de aterramento real;

- Retirada do pino terra da tomada de força;

- Introdução proposital ou acidental de corpos estranhos em seu interior;

- Queda ou impacto violentos;

- Danos causados pelo uso de materiais de consumo ( bobina de papel ou entintador) não homologados pela DATAREGIS;

- Danos causados por casos fortuitos: incêndios, roubo, enchente, transporte inadequado, etc.

Distribuidor DATAREGIS: __________________________________________________________________

Endereço: __________________________________________________________________________________

# Cidade / Estado: ________________________________CEP: _________________________________

# Nome do Vendedor: _______________________________ Tel.: _____________________________________

___________________________________, ______ de ___________________ de 199__.

(Carimbo e assinatura do Distribuidor DATAREGIS)

# Text boxes

E

S/N

## S/N

S/N

S/N