1. Balanças da linha comercial que são utilizadas para automação comercial.

- Balança Computadora Eletrônica modelo Prix III – Capacidades de 15 kg e 30 kg.

Para a capacidade de 15 kg a primeira faixa de pesagem vai de 0,000 a 6,000 kg x 2 g e a segunda faixa de pesagem vai de 6,005 a 15,000 kg x 5 g

Para a capacidade de 30 kg a primeira faixa de pesagem vai de 0,000 a 15,000 kg x 5 g e a segunda faixa de pesagem vai de 15,010 a 30,000 kg x 10 g

- Balança Pesadora Eletrônica modelo 9094 – Capacidades de 3 kg x 1g, 6 kg x 2g e 15 kg x 5g

- Balança para check-out modelo 8217 – Capacidade de 30kg x 5g

2. Protocolo de Comunicação

Os três modelos de balança possuem o mesmo protocolo de comunicação, conforme descrito a seguir, porém com restrição na velocidade de comunicação, pois somente a balança modelo 8217 possui a velocidade de comunicação em 19.200 baud:

## Formato de Dados

Velocidade:	2400 baud default (2400, 4800, 9600 e 19.200 (somente 8217) )

Paridade:	sem paridade

Código:		ASCII

Stop bit:	1

Bits de dados: 	8 ( LSD primeiro )

## Protocolo de Comunicação

A balança aguarda uma solicitação de um comando do dispositivo externo, para o iniciar a transmissão de dados, relativo ao peso.

O envio dos dados é iniciado, quando a balança receber o sinal de controle “ENQ”.

ENQ = Caracter ASCII ( 05 h ) enviado pelo dispositivo externo.

A partir deste sinal estará enviando ao dispositivo externo, o seguinte pacote de dados:

[STX][PPPPP][ETX]  - Peso Estável;

[STX][IIIII][ETX]  - Peso Instável;

[STX][NNNNN][ETX]  - Peso Negativo;

[STX][SSSSS][ETX]  - Peso Acima ( Sobrecarga de peso sobre o prato de pesagem );

onde:

STX	= Caracter ASCII (02 H) – Início da transmissão de dados;

ETX	= Caracter ASCII (03 H) – Término da transmissão de dados;

I	= 5 caracteres ASCII (49 H) que representam “IIIII” – Indicação de peso instável;

N	= 5 caracteres ASCII (4E H) que representam “NNNNN” – Indicação de peso negativo;

S	= 5 caracteres ASCII (53 H) que representam “SSSSS”  – Indicação de sobrecarga;

P	= 5 caracteres para peso bruto ou líquido (números em ASCII “30-39”). A vírgula ou ponto decimal não  
  é enviado. Para que você ache a parte decimal, você deve dividir por 1000 o valor lido.

3. Configuração do Cabo de Interligação Balança – Dispositivo Externo

Saída RS-232C da Balança					Entrada RS-232C do Dispositivo Externo

Conector DB-9 Fêmea 					 	Conector DB-9 Fêmea

Pinos	 							 Pinos

2 - RxD 							3 - TxD

3 - TxD 							2 - RxD

5 - GnD 							5 - GnD

4 - DTR

6 - DSR

7 - RTS

8 - CTS

Os demais pinos e sinais não são utilizados.

4. Configuração das Balanças 9094 e Prix III

A balança deve ser programada para o funcionamento com o dispositivo externo, conforme parâmetros a seguir:

C14: P05A ou PRT3 (dependendo da versão do programa instalado na balança);

Paridade: nEn;

Bits de dados: 8;

C15: 2400 baud (default) podendo ser selecionada as velocidades de 2400, 4800 e 9600

5. Configuração da Balança 8217

A balança deve ser programada para o funcionamento com o dispositivo externo, conforme parâmetros a seguir:

C09: P05A;

C09A: d ( sem paridade );

C10: 2400 baud (default) podendo ser selecionada as velocidades de 2400, 4800, 9600 e 19200

Havendo qualquer dúvida com relação a esta documentação, favor me contatar.

Atenciosamente,

Wanderson de Oliveira

Analista de Produtos - Mercado Comercial

Fone: (0XX11) 6160 9048

e-mail: wanderson.oliveira@toledobrasil.com.br